## Slide 1
ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ 3η Διάλεξη
Κώστας Μαριάς
Καθηγητής Επεξεργασίας Εικόνας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιάννης Στεφανής
Notes: <title> = Prof., Dr., etc
Xxxxxxx Yyyyyyyy = name of the presenter
<Full Laboratory Name> = e.g. Computational Vision and Robotics
<Lab short name> = e.g. CVRL
e.t.c.

## Slide 2: Ανάλυση Σχήματος

## Slide 3: Περιγραφή και Αναγνώριση Σχήματος
Η αναγνώριση σχήματος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην κατανόηση της εικόνας και στην τεχνητή όραση.
Οι εφαρμογές αναγνώρισης σχήματος συναντώνται σε πολλούς τομείς, όπως η ιατρική, η εξερεύνηση του διαστήματος, η κατασκευή, η άμυνα κ.λπ.
Η αναγνώριση σχήματος περιλαμβάνει τρία βασικά ζητήματα, την αναπαράσταση σχήματος, τη μέτρηση ομοιότητας σχήματος και την ευρετηρίαση σχήματος.
Ανάμεσά τους, η περιγραφή σχήματος είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην ανάκτηση σχήματος.
Dr. Azzam Talal Sleit, A Chain Code Approach for Recognizing Basic Shapes

## Slide 4: Περιγραφή 2Δ σχημάτων
2Δ σχήματα μπορούν να περιγραφούν με διάφορους τρόπους όπως:
Το περίγραμμα του σχήματος και χαρακτηριστικά όπως το μήκος του περιγράμματος και το πόσο συμπαγές είναι το σχήμα (compactness).
Με χαρακτηριστικά σχήματος είτε του περιγράμματος (περίμετρος, γωνίες), είτε συγκεκριμένων περιοχών του σχήματος.
Η υπόθεση εργασίας είναι ότι κάθε σχήμα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν την μονοσήμαντη περιγραφή του.

## Slide 5: Αλυσιδωτοί κώδικες
Οι αλυσιδωτοί κωδικοί χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το όριο (περίγραμμα) ενός αντικειμένου σε μια ψηφιακή εικόνα με βάση μια ακολουθία από συνδεδεμένα εικονοστοιχεία (π.χ. 4ή 8-γειτνίαση) που παριστάνεται με κομμάτια ευθειών με κατευθύνσεις.
Οι αλυσιδωτοί κωδικοί περιγράφουν τις μεταβάσεις στις κατευθύνσεις που ακολουθούμε για να διαβούμε το περίγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος του.
Στις ψηφιακές εικόνες υποθέτουμε ότι έχουμε περίγραμμα πάχους ενός pixel.

## Slide 6: Αλυσιδωτοί κώδικες
Για 4-γειτνίαση το περίγραμμα διαβαίνεται αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το σχήμα αρίθμησης που φαίνεται στην εικόνα:
Για 8-γειτνίαση το περίγραμμα διαβαίνεται αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το σχήμα αρίθμησης που φαίνεται στην εικόνα:
1
2
0
3
2
4
0
6
1
3
5
7
Ν4
Ν8

## Slide 7: Αλυσιδωτοί κώδικες: Παράδειγμα
 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 
 | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 
 | 3 |  |  |  |  | 1 | 
 | 3 |  |  |  |  | 1 | 
 | 3 |  |  |  |  | 1 | 
 | 3 |  |  |  |  | 1 | 
 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1
2
0
3
Αρχή
Αλυσιδωτός κώδικας: 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2

## Slide 8: Αλυσιδωτοί κώδικες
Οι αλυσωτοί κώδικες χρησιμοποιούνται ευρέως επειδή παρέχουν αναπαράσταση αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση.
Παρέχουν επίσης καλή συμπίεση επειδή κάθε κομμάτι της «αλυσίδας» μπορεί να κωδικοποιείται με 2 ή 3 bit.
Μπορούν να υπολογιστούν από αυτούς ορισμένα χαρακτηριστικά όπως το εμβαδόν και η περίμετρος.

## Slide 9: Αλυσιδωτοί κώδικες
Ένα άλλο πλεονέκτημα τους είναι ότι είναι αμετάβλητοι στις μετατοπίσεις (translation invariant)
Δεν είναι όμως αμετάβλητοι στις περιστροφές και στην κλιμάκωση κάτι που είναι απαραίτητο για μια καλή μέθοδο περιγραφής σχήματος.
Υπάρχουν όμως τρόποι να γίνουν αμετάβλητοι στην περιστροφή και την επιλογή του αρχικού σημείου όπως θα περιγράψουμε παρακάτω.

## Slide 10: Αλυσιδωτοί κώδικες: Κανονικοποίηση
Ο αλυσιδωτός κώδικας ενός ορίου εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης.
Ωστόσο, ο κώδικας μπορεί να κανονικοποιηθεί σε σχέση με το σημείο εκκίνησης με μια απλή διαδικασία:
Απλά αντιμετωπίζουμε τον αλυσιδωτό κώδικα ως κυκλική ακολουθία αριθμών και επαναπροσδιορίζουμε το σημείο αρχής του κώδικα έτσι ώστε η νέα ακολουθία αριθμών να σχηματίζει έναν ακέραιο αριθμό ελάχιστου μεγέθους.

## Slide 11: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου
Αρχή
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Αλυσιδωτός κώδικας 1
2 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Για να διορθώσουμε την μεταβολή λόγω διαφορετικού σημείου εκκίνησης θεωρήσαμε τον αλυσιδωτό κώδικα ως κυκλική ακολουθία κατεύθυνσης αριθμών και επαναπροσδιορίσαμε την αρχή του, έτσι ώστε η ακολουθία αριθμών να σχηματίζει έναν ακέραιο αριθμό ελάχιστου μεγέθους.

## Slide 12: Αλυσιδωτοί κώδικες: Αριθμός Σχήματος
Για να κανονικοποιήσουμε τον αλυσιδωτό κώδικα ως προς την περιστροφή, σχηματίζουμε την πρώτη διαφορά υπολογίζοντας όμως και τη μετάβαση μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου στοιχείου της αλυσίδας.
Προσθέτουμε λοιπόν το πρώτο ψηφίο στο τέλος και μετά υπολογίζουμε την πρώτη διαφορά του κώδικα.
Η διαφορά αυτή επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του αριθμού βημάτων (κινούμενοι αριστερόστροφα) που διαχωρίζουν δύο γειτονικά στοιχεία του κώδικα.
Όπως φαίνεται στο σχήμα για να βρούμε π.χ. την πρώτη διαφορά του κώδικά 1 0, πρέπει να πάμε αριστερόστροφα από το 1 στο 0, οπότε χρειαζόμαστε 3 βήματα. Η πρώτη διαφορά του κώδικα 1 0 είναι λοιπόν ίση με 3
.

## Slide 13: Αλυσιδωτοί κώδικες: Αριθμός Σχήματος
Για να κανονικοποιήσουμε τον αλυσιδωτό κώδικα ως προς την περιστροφή, σχηματίζουμε την πρώτη διαφορά υπολογίζοντας όμως και τη μετάβαση μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου στοιχείου της αλυσίδας.
Προσθέτουμε λοιπόν το πρώτο ψηφίο στο τέλος και μετά υπολογίζουμε την πρώτη διαφορά του κώδικα. Η πρώτη διαφορά υπολογίζεται ως ο αριθμός βημάτων (κινούμενοι αριστερόστροφα) που διαχωρίζουν δύο γειτονικά στοιχεία του κώδικα π.χ:
1 0 1 0 3 3 2 2
1 0 1 0 3 3 2 2 1
3 1 3 3 0 3 0 3
Αυτός είναι ο Αριθμός Σχήματος που είναι αμετάβλητος σε περιστροφή και αρχικό σημείο!
Αν κανονικοποιήσουμε και ως προς το σημείο εκκίνησης παίρνουμε: 0 3 0 3 3 1 3 3
Η Πρώτη Διαφορά του κώδικα είναι αμετάβλητη στην περιστροφή!

## Slide 14: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου και περιστροφής 90°
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Αλυσιδωτός κώδικας 1
Αρχή
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε ένα περίγραμμα ‘L’ (εικόνα δεξιά) το οποίο περιστρέφεται 90° (εικόνα δεξιά). Διορθώσαμε την μεταβολή λόγω διαφορετικού σημείου εκκίνησης ανασχηματίζοντας τους κώδικες κυκλικά ώστε να έχουμε ακέραιο αριθμό ελάχιστου μεγέθους. Αυτό όμως δεν εξισώνει τους κώδικες! Πρέπει να διορθώσουμε για περιστροφή!

## Slide 15: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου και περιστροφής 90°
1η περίπτωση: Διορθώνω τον κώδικα 2 πρώτα ως προς το σημείο εκκίνησης και μετά βρίσκω τις πρώτες διαφορές για να κανονικοποιήσω ως προς την περιστροφή του σχήματος.
2η περίπτωση: Διορθώνω τον κώδικα 2 πρώτα ως προς την περιστροφή και μετά ως προς το σημείο εκκίνησης.
3η περίπτωση. Έχω αλλάξει το σημείο εκκίνησης και του πρώτου σχήματος (‘L’). Βρίσκω τις πρώτες διαφορές και μετά κανονικοποιώ ως προς το σημείο εκκίνησης.

## Slide 16: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου και περιστροφής 90° (1η Περίπτωση)
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 1
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Οι αριθμοί σχήματος διορθώνουν για την περιστροφή και το σημείο εκκίνησης!
Αρχή

## Slide 17: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου και περιστροφής 90° (2η Περίπτωση)
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 1
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Οι αριθμοί σχήματος διορθώνουν για την περιστροφή και το σημείο εκκίνησης!
Αρχή

## Slide 18: Αλυσιδωτοί κώδικες: Μεταβολές λόγο αρχικού σημείου και περιστροφής 90° (3η Περίπτωση)
3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 1
Αρχή
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Οι αριθμοί σχήματος διορθώνουν για την περιστροφή και το σημείο εκκίνησης!

## Slide 20
Αλυσιδωτός κώδικας 1
Αλυσιδωτός κώδικας 2
Αρχή

## Slide 21: Υπογραφή Σχήματος
Η Υπογραφή ενός σχήματος είναι μια 1Δ αντιπροσώπευση του περιγράμματος που μπορεί να δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους.
Ένας από τους πιο δημοφιλείς είναι να υπολογίσουμε και να κάνουμε γραφική παράσταση της απόστασης από κάθε εικονοστοιχείο του περιγράμματος στο κέντρο ως συνάρτηση της γωνίας.
Ο σκοπός είναι μια πιο απλή αναπαράσταση του σχήματος του αρχικού περιγράμματος.

## Slide 22: Υπογραφή Σχήματος
Υπογραφές 2 σημάτων δείχνοντας την απόσταση από το κέντρο κάθε σχήματος σε κάθε pixel (r(θ)), ως συνάρτηση της γωνίας θ. Στην περίπτωση του κύκλου η απόσταση αυτή είναι σταθερή. Από το βιβλίο:
“Digital Image Processing”, Rafael C.Gonzalez & Richard E. Woods, Addison-Wesley, 2002
Α

## Slide 23: Υπογραφή Σχήματος
Με τον τρόπο που περιγράψαμε μπορούμε να παράγουμε υπογραφές που είναι αμετάβλητες σε μετατόπιση αλλά όχι σε περιστροφή και κλιμάκωση.
Για κανονικοποίηση ως προς την περιστροφή πρέπει να βρεθεί τρόπος να επιλέγουμε το ίδιο σημείο εκκίνησης ανεξάρτητα από την περιστροφή.
Ένας τρόπος είναι να επιλέγουμε πάντα το πιο μακρινό σημείο από το κέντρο ως σημείο εκκίνησης.
Τέλος μπορούμε να υπολογίσουμε τον αλυσιδωτό κώδικα και μετά τον αριθμό σχήματος όπως πριν.
“Digital Image Processing”, Rafael C.Gonzalez & Richard E. Woods, Addison-Wesley, 2002

## Slide 24: Μήκος και Διάμετρος Περιγράμματος
Ένα απλό χαρακτηριστικό είναι το μήκος του περιγράμματος (π.χ. σε pixels). Για ένα περίγραμμα που παριστάνεται με αλυσιδωτό κώδικα αρκεί να πολλαπλασιάσουμε με 1 τα οριζόντια και κάθετα χαρακτηριστικά και με όλα τα διαγώνια στοιχεία. Με άθροιση των παραπάνω παίρνουμε το μήκος του περιγράμματος.
Η διάμετρος ενός περιγράμματος B ορίζεται ως:
Όπου D είναι ένα μέτρο απόστασης (όπως ορίστηκε στο προηγούμενο μάθημα π.χ. D4 ή D8) και είναι τα σημεία στο περίγραμμα.

## Slide 25: Μήκος και Διάμετρος Περιγράμματος
Η τιμή της διαμέτρου και ο προσανατολισμός του τμήματος γραμμής που συνδέει τα δύο ακραία σημεία που αποτελούν τη διάμετρο (αυτή η γραμμή ονομάζεται κύριος άξονας του περιγράμματος) είναι χρήσιμα χαρακτηριστικά για να περιγραφεί το περίγραμμα.
Ο δευτερεύων άξονας ενός περιγράμματος ορίζεται ως η γραμμή κάθετη προς τον κύριο άξονα και με τέτοιο μήκος ώστε ένα παραλληλόγραμμο που διέρχεται από τα εξωτερικά τέσσερα σημεία της τομής του περιγράμματος με τους δύο άξονες να περικλείει εντελώς το περίγραμμα/σχήμα.
Το παραλληλόγραμμο που μόλις περιγράψαμε ονομάζεται βασικό ορθογώνιο και η αναλογία του κύριου προς τον δευτερεύοντα άξονα ονομάζεται εκκεντρικότητα του περιγράμματος. Αυτό είναι επίσης ένα χρήσιμο περιγραφικό στοιχείο.

## Slide 26: Μήκος και Διάμετρος Περιγράμματος
κύριος άξονας
δευτερεύων άξονας
βασικό ορθογώνιο

## Slide 27: Μετρικές Σχήματος
Τα σημεία του κύριου άξονα (x1,y1) και (x2,y2) βρίσκονται υπολογίζοντας την απόσταση κάθε συνδυασμού εικονοστοιχείων περιγράμματος στο περίγραμμα και βρίσκοντας το ζεύγος με το μέγιστο μήκος. Το ίδιο και για τον δευτερέυοντα άξονα

## Slide 28: Περιγραφείς Σχήματος
Οι μετρήσεις σχήματος είναι χαρακτηρίζουν την εμφάνιση ενός αντικειμένου.
Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν οι λιγότερες απαραίτητες μετρήσεις ώστε να μπορεί να ταξινομηθεί αναμφίβολα (π.χ.κύκλος)
Τα χαρακτηριστικά σχήματος μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: οριακά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά περιοχής.

## Slide 29: Περιγραφείς Σχήματος
Είναι κοινή πρακτική να συνδυάζουμε χαρακτηριστικά και του περιγράμματος και τοπικών περιοχών.
Το εμβαδόν μιας περιοχής ορίζεται ως ο αριθμός των εικονοστοιχείων στην περιοχή. Η περίμετρος μιας περιοχής είναι το μήκος των ορίων της.
Μια πιο συχνή χρήση αυτών των δύο περιγραφικών στοιχείων είναι η μέτρηση του πόσο συμπαγής είναι η περιοχή (compactness) που ορίζεται ως:
Παίρνει την τιμή 1 όταν έχουμε κύκλο

## Slide 30: Περιγραφείς Σχήματος
Το μέτρο compactness είναι ένα μέτρο χωρίς διάσταση και συνεπώς είναι αμετάβλητο στις ομοιόμορφες μεταβολές της κλίμακας και αλλαγές στον προσανατολισμό, αγνοώντας, βέβαια, υπολογιστικά σφάλματα που μπορεί να εισαχθούν κατά την αλλαγή μεγέθους και στην περιστροφή μιας περιοχής ψηφιακής εικόνας.

## Slide 31: Περιγραφείς Σχήματος
Στην απλούστερη μορφή της η επιμήκυνση είναι η αναλογία μεταξύ του μήκους και του πλάτους του αντικειμένου που περικλείει το σχήμα (bounding box).
Το αποτέλεσμα είναι ένα μέτρο επιμήκυνσης αντικειμένου, ως τιμή μεταξύ 0 και 1.
Αν είναι ίση με 1, το αντικείμενο είναι κατά προσέγγιση τετράγωνο ή κυκλικό.
Όσο μειώνεται από 1, το αντικείμενο γίνεται περισσότερο επίμηκες.

## Slide 32: Περιγραφείς Σχήματος
Η εκκεντρότητα είναι ο λόγος του μήκους του δευτερεύοντα άξονα προς το μήκος του κύριου άξονας αντικειμένου:
Το αποτέλεσμα είναι ένα μέτρο της εκκεντρικότητας του αντικειμένου, δίνεται ως τιμή μεταξύ 0 και 1, μερικές φορές γνωστή ως ελλειπτικότητα

## Slide 33: Περιγραφείς Σχήματος
Η σφαιρικότητα μετρά τον βαθμό στον οποίο ένατο αντικείμενο προσεγγίζει το σχήμα μιας «σφαίρας».
Για έναν κύκλο, η τιμή είναι το μέγιστο 1,0

## Slide 34: Περιγραφείς Σχήματος
Κυρτότητα– Αυτό θα πάρει την τιμή 1 για ένα κυρτό αντικείμενο και θα είναι μικρότερο από 1 εάν το αντικείμενο δεν είναι κυρτό, όπως κάποιο που έχει ακανόνιστο όριο.

## Slide 35: Περιγραφείς Σχήματος
NSCLC

## Slide 36: The Radiomics Workflow: Steps in Radiomics
Image Acquisition
Image Preprocessing
Segmentation
Feature Extraction
Data Analysis and Modeling
Zhang, Bin et al. “Advanced nasopharyngeal carcinoma: pre-treatment prediction of progression based on multi-parametric MRI radiomics.” Oncotarget vol. 8,42 72457-72465. 2 Aug. 2017, doi:10.18632/oncotarget.19799

## Slide 37: Shape Radiomics extraction
A technical view on shape Radiomics
Park HJ, Park B, Lee SS. Radiomics and Deep Learning: Hepatic Applications. Korean J Radiol. 2020 Apr;21(4):387-401. https://doi.org/10.3348/kjr.2019.0752

## Slide 38
function shapeFeatures = computeShapeRadiomics(binaryImage)
% Ensure the input is a binary image
if !islogical(binaryImage)
error('Input must be a binary image.');
end
% Label the connected components in the binary image
[labeledImage, numObjects] = bwlabel(binaryImage);
% Get properties of the labeled regions
stats = regionprops(labeledImage, 'Area', 'Perimeter', 'BoundingBox', 'MajorAxisLength', 'MinorAxisLength');
% Initialize feature structure
shapeFeatures = struct('Area', [], 'Perimeter', [], 'Circularity', [], 'AspectRatio', []);
% Compute features for each labeled region
for i = 1:numObjects
area = stats(i).Area;
perimeter = stats(i).Perimeter;
boundingBox = stats(i).BoundingBox;
majorAxisLength = stats(i).MajorAxisLength;
minorAxisLength = stats(i).MinorAxisLength;
% Circularity: 4*pi*Area / Perimeter^2
circularity = 4 * pi * area / (perimeter^2);
% Aspect Ratio: Width / Height of the bounding box
aspectRatio = boundingBox(3) / boundingBox(4);
% Store the features
shapeFeatures(i).Area = area;
shapeFeatures(i).Perimeter = perimeter;
shapeFeatures(i).Circularity = circularity;
shapeFeatures(i).AspectRatio = aspectRatio;
end
end
image = imread('case016_tumor.png'); A=uint8(image(:,:,3));
% Convert the grayscale image to a binary image using 0 as threshold
binaryImage = im2bw(A, 0);
% Compute shape radiomics features
features = computeShapeRadiomics(binaryImage);
% Display the features
disp(features);
A technical view on shape Radiomics
Area = 9223
Perimeter = 370.28
Circularity = 0.8453
AspectRatio = 1.1700
Benign mammary dysplasia confirmed by biopsy
Area = 23534
Perimeter = 812.37
Circularity = 0.4481
AspectRatio = 1.3889
Encapsulated papillary carcinoma&Ductal carcinoma in situ (DCIS)
https://www.cancerimagingarchive.net/collection/breast-lesions-usg/

## Slide 39
PyRadiomics is an open-source Python package for extracting radiomics features from medical images.
It aims to set a reference standard for radiomics analysis.
Provides a tested and maintained platform for easy and reproducible feature extraction.
Developers aim to raise awareness of radiomics and grow the community.
Supports feature extraction in both 2D and 3D.
Can calculate single values per feature for a region of interest (segment-based) or generate feature maps (voxel-based).
Not intended for clinical use.

## Slide 40: pyradiomics

## Slide 41: Στατιστικές Ροπές
Το σχήμα τμημάτων του περιγράμματος ή περιοχών εικόνας μπορεί να περιγραφεί ποσοτικά με τη χρήση στατιστικών ροπών (moments), όπως είναι η μέση τιμή, η διακύμανση και οι ροπές υψηλότερης τάξης.
Οι στατιστικές ροπές χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε το Εμβαδόν, τη θέση (π.χ. κέντρο), άλλα και πιο περίπλοκα χαρακτηριστικά όπως η επιμήκυνση.
Για μια εικόνα Α, όπου η φωτεινότητα κάθε εικονοστοιχείου υποδηλώνεται από A(i, j), η στατιστική ροπή της τάξης k + l δίνεται από:

## Slide 42
Η εξαγωγή χαρακτηριστικών από το τμηματοποιημένο περίγραμμα ή περιοχή εικόνας συμπεριλαμβάνει:
  Το εμβαδό μιας δυαδικής εικόνας που μπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας απλώς τις τιμές των εικονοστοιχείων στη γειτονιά (4- ή 8-γειτνίαση).
  Περίμετρος που λαμβάνεται προσθέτοντας τα εικονοστειχεία του περιγράμματος.
  Το compactness που είναι μια βασική μέτρηση που σχετίζεται με την κυκλικότητα της περιοχής.
Οι στατιστικές ροπές μηδενικής και πρώτης τάξης δίνουν το εμβαδόν και το κέντρο βάρους.
Στατιστικές Ροπές

## Slide 43
Το εμβαδόν δίνεται από την στατιστική ροπή m00
Στατιστικές Ροπές: Εμβαδόν
A(i, j)

## Slide 44
Τη θέση του αντικειμένου αρχικά την προσδιορίζουμε από το κέντρο βάρους το οποί θα το υπολογίσουμε στο επόμενο παράδειγμα με στατιστικές ροπές μηδενικής και πρώτης τάξης και θα το επαληθεύσουμε με απλή λογική…
Στατιστικές Ροπές: Θέση

## Slide 45
j 1 2 3 4 5 6 7
i
1
2
3
4
5
6
7
Θα προσδιρίσουμε το εικονοστοιχείο στο ‘κέντρο’ του σχήματος. Η θέση του δίνει τη θέση του αντικειμένου.
Το σημείο αυτό ονομάζεται κέντρο και συμβολίζεται με (ic,jc).
ic είναι ο μέσος όρος κατά τις γραμμές i από τα λευκά pixels.
jc είναι ο μέσος όρος κατά τις στήλες j από τα λευκά pixels.
Στατιστικές Ροπές: Θέση Αντικειμένου

## Slide 46
Οι συντεταγμένες του κέντρου (ic,jc) μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας ροπές μηδενικής m00 και πρώτης τάξης, m01 :
jc = m01 / m00
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου

## Slide 47
i
1
2
3
4
5
6
7
Για να υπολογίσουμε το jc αναπαριστούμε γραφικά τον αριθμό pixels σε κάθε στήλη της εικόνας.
j 1 2 3 4 5 6 7
#pixels
j 1 2 3 4 5 6 7
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου

## Slide 48
jc δίνεται από τη σχέση
Εμβαδόν= Ολικό άθροισμα λευκών pixels
j 1 2 3 4 5 6 7
#pixels
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου

## Slide 49
Οι συντεταγμένες του κέντρου (ic,jc) μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας ροπές μηδενικής m00, και πρώτης τάξης, m10.
ic = m10 / m00
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου

## Slide 50
i
1
2
3
4
5
6
7
i
1
2
3
4
5
6
7
j 1 2 3 4 5 6 7
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου
#pixels

## Slide 51
ic = δίνεται από τη σχέση
Εμβαδόν= Ολικό άθροισμα λευκών pixels
#pixels
1 2 3 4 5 6 7 i
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου

## Slide 52
(ic,jc)=(4,4)
Στατιστικές Ροπές: Θέση κέντρου
i
1
2
3
4
5
6
7
j 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 53: References
“Digital Image Processing”, Rafael C. Gonzalez & Richard E. Woods, Addison-Wesley, 2002
https://en.wikipedia.org/wiki/Connected-component_labeling
An Introduction to Digital Image Processing with MATLAB
by Alasdair McAndrew
Shape Analysis & Measurement: Michael A. Wirth, Ph.D. University of Guelph Computing and Information Science Image Processing Group © 2004