## Slide 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
1. Εξηγήστε γιατί η μέση πραγματική πίεση (bmep) σε μια ατμοσφαιρική μηχανή diesel είναι χαμηλότερη από μια αντίστοιχη ατμοσφαιρική μηχανή Otto.
Στις μηχανές Diesel έχουμε λειτουργία πάντα με μεγάλη περίσσεια αέρα, και άρα η ενέργεια που εισάγεται από το καύσιμο είναι πολύ λιγότερη από τις μηχανές Otto, που εργάζονται πάντα στοιχειομετρικά, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Για να αυξήσουμε τη bmep σε μια Diesel επιβάλλεται να εφαρμόσουμε υπερπλήρωση.
Τυπικές τιμές για την bmep
Otto  850÷1050 kPa, at max torque ~ -10÷15% at maximum power
Diesel  700÷900 kPa, at max torque ~ 700 kPa at maximum power
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ακόμα ότι στις μηχανές Otto έχουμε λιγότερη απαίτηση για έργο παρελκόμενων από ότι στις μηχανές diesel, και κατά συνέπεια μικρότερη κατανάλωση ισχύος από τα βοηθητικά της μηχανής και άρα η bmep και η ισχύς πέδης θα πρέπει να είναι υψηλότερες. Όμως παράλληλα στις μηχανές Otto έχουμε αυξημένη κατανάλωση έργου εναλλαγής των αερίων σε σχέση με τις Diesel.

## Slide 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
2. Εξηγήστε γιατί για μια δεδομένη μηχανή, η bmep είναι χαμηλότερη στη μέγιστη ισχύ της από τη τιμή στη μέγιστη ροπή της.
H bmep είναι ευθέως ανάλογη προς τη πραγματική ροπή μιας μηχανής
με α=1 για 2Χ, και α=2 για 4Χ μηχανή, και VH να είναι ο συνολικός όγκος εμβολισμού της μηχανής. Επειδή η ροπή είναι ανάλογη του βαθμού πλήρωσης και αυτός είναι μέγιστος σε μια περιοχή μέσων στροφών ~3000 RPM, εκεί έχουμε και μέγιστη ροπή και άρα και τη μέγιστη bmep. Στις υψηλότερες στροφές όπου έχουμε και τη μέγιστη ισχύ, πέφτει ο βαθμός πλήρωσης και άρα και η ροπή και η bmep της μηχανής.

## Slide 3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
2. Εξηγήστε γιατί για μια δεδομένη μηχανή, η bmep είναι χαμηλότερη στη μέγιστη ισχύ της από τη τιμή στη μέγιστη ροπή της.
Στις μηχανές Otto και στις υψηλότερες στροφές –δηλαδή όπου έχουμε τη μέγιστη ισχύ– πέφτει ο μηχανικός βαθμός απόδοσης από 90% σε τιμές περίπου 75%, και άρα αναμένουμε να έχουμε λιγότερο πραγματικό έργο ανά κύκλο.

## Slide 4: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
3. Περιγράψτε την επίδραση στην παροχή του αέρα, στη μέγιστη ροπή, και στη μέγιστη ισχύ μιας μηχανής, αλλάζοντας τη σχεδίαση της από δύο (2) βαλβίδες ανά κύλινδρο σε τέσσερις (4) -δύο εισαγωγής και δυο εξαγωγής.
Αυξάνοντας τον αριθμό των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής μειώνουμε το έργο που απορροφάται για τις φάσεις εναλλαγής αερίων (αυξάνεται ο ογκομετρικός βαθμός απόδοσης ή βαθμός πλήρωσης), μειώνεται γενικά η πτώση πίεσης – ο στραγγαλισμός της ροής – και άρα αυξάνεται η παροχή του αέρα ή του μείγματος αέρα και καυσίμου, με συνέπεια να αυξάνεται η ροπή και η ισχύς της μηχανής.
Από την εξίσωση της ροπής της μηχανής φαίνεται ότι είναι ανάλογη του βαθμού πλήρωσης, δηλαδή

## Slide 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
3. Περιγράψτε την επίδραση στην παροχή του αέρα, στη μέγιστη ροπή, και στη μέγιστη ισχύ μιας μηχανής, αλλάζοντας τη σχεδίαση της από δύο (2) βαλβίδες ανά κύλινδρο σε τέσσερις (4) -δύο εισαγωγής και δυο εξαγωγής.
Και η ισχύς αντίστοιχα
Το πολυβάλβιδο σύστημα βοηθάει πολλές φορές στην καλύτερη τοποθέτηση του αναφλεκτήρα, π.χ. στο κέντρο της κεφαλής, ή στην τοποθέτηση περισσότερων του ενός, με αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική καύση. Βελτιώνεται και ο στροβιλισμός, η τύρβη της ροής του εργαζόμενου μέσου με ευνοϊκά αποτελέσματα για την καύση του. Η γρήγορη καύση και το μικρό μέτωπο της φλόγας περιορίζουν τον κίνδυνο της κρουστικής καύσης.
Ως μειονέκτημα αναφέρεται μια καθυστέρηση της απόκρισης ιδίως στις χαμηλές στροφές λειτουργίας, λόγω αύξησης της αδράνειας της ροής στους αυλούς εισαγωγής, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται στους υπερπληρωμένους κινητήρες.

## Slide 6: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
4. Βαθμός απόδοσης μηχανών Diesel. Διαφορές από τις μηχανές Otto. Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μηχανών Diesel.
Οι μηχανές Diesel χαρακτηρίζονται από το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης τους σε σχέση με τις συμβατικές βενζινομηχανές (μηχανές αναφλέξεως με σπινθήρα). Αυτός ο μεγαλύτερος πραγματικός βαθμός απόδοσης είναι αποτέλεσμα των ουσιωδών χαρακτηριστικών του κύκλου λειτουργίας τους, όπως είναι :
το γεγονός ότι η μηχανή δουλεύει πάντα με μεγάλη περίσσεια αέρα, και ειδικά στα χαμηλά φορτία;
το ότι το καύσιμο εισάγεται με ψεκασμό άμεσα μέσα στον κύλινδρο και ακριβώς τη σωστή χρονική στιγμή λίγο πριν την καύση του, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο περιορισμός στο βαθμό συμπίεσης λόγω κρουστικής καύσης που υπάρχει στις βενζινομηχανές;
το ότι το φορτίο ελέγχεται με την αυξομείωση της ποσότητας του ψεκαζόμενου καυσίμου, και έτσι η ροή αέρα στη μηχανή δεν υπόκειται σε στραγγαλισμό όπως στις βενζινομηχανές, και η ροή είναι πάντα ελεύθερη χωρίς απώλειες.

## Slide 7: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
4. Βαθμός απόδοσης μηχανών Diesel. Διαφορές από τις μηχανές Otto. Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μηχανών Diesel.
Έτσι ο μεγαλύτερος πραγματικός βαθμός απόδοσης στις diesel, ειδικά σε χαμηλά φορτία είναι αποτέλεσμα:
Της πολύ μεγάλης περίσσειας οξυγόνου
Της υψηλής συμπίεσης της μηχανής
Και του καλύτερου μηχανικού βαθμού απόδοσης αφού οι απώλειες των φάσεων εναλλαγής των αερίων είναι μειωμένες.

## Slide 8: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
4. Βαθμός απόδοσης μηχανών Diesel. Διαφορές από τις μηχανές Otto. Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μηχανών Diesel.
Στα πλεονεκτήματα των μηχανών diesel μπορούν να αναφερθούν
Μπορούν να εργάζονται στο βέλτιστο βαθμό συμπίεσης (περίπου 15)
Εργάζονται χωρίς στραγγαλισμό στη ροή
Πάντα δουλεύουν με μεγάλη περίσσεια οξυγόνου. Λόγος ισοδυναμίας καυσίμου / αέρα Φ=0.2 για εν κενώ λειτουργία (ρελαντί), και Φ=0.5÷0.75 για πλήρες φορτίο (αντίστοιχα ο λόγος λ αέρα καυσίμου, λ=5 για ρελαντί και λ=2÷1.3 για πλήρες φορτίο).
Υψηλότερος βαθμός απόδοσης λόγω των προηγούμενων
Εξαιτίας του ότι δουλεύουν με μεγάλη περίσσεια οξυγόνου πρέπει να εφαρμόζεται υπερπλήρωση για να εξασφαλιστεί και υψηλή συγκέντρωση ισχύος.

## Slide 9: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
4. Βαθμός απόδοσης μηχανών Diesel. Διαφορές από τις μηχανές Otto. Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μηχανών Diesel.
Στα μειονεκτήματα τους μπορούν να αναφερθούν
Υψηλό ειδικό βάρος και όγκος της μηχανής, εξαιτίας της χαμηλότερης bmep
Υψηλό κόστος αγοράς, λόγω της πιο στιβαρής κατασκευής, και των επιπλέον συστημάτων ψεκασμού που έχει
οι εκπομπές ρύπων. Καθώς η μηχανή εργάζεται με μεγάλη περίσσεια οξυγόνου, δεν είναι εφικτός ο εξωτερικός έλεγχος των NOx με καταλύτη, και πρέπει να γίνει προσπάθεια μείωσης τους μέσα στον ίδιο τον κύλινδρο της μηχανής, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν ειδικά στη διεργασία καύσης όπως συντελείται στις μηχανές Diesel.

## Slide 10: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
5. Από το βαθμό απόδοσης του πρότυπου ιδανικού κύκλου αέρα για τη μηχανή Otto, είδαμε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση του από το φορτίο,
δηλαδή,
Στον πραγματικό κύκλο υπάρχει εκλεκτική εξάρτηση του πραγματικού βαθμού απόδοσης από το λα, που δίνει βέλτιστο βαθμό απόδοσης στην περιοχή του λα από 1,05 έως 1,10.

## Slide 11: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Κ.
6. Από το βαθμό απόδοσης του πρότυπου ιδανικού κύκλου αέρα για τη μηχανή Diesel, είδαμε ότι υπάρχει ετερόσημη (μείωση του με αύξηση του φορτίου) εξάρτηση του από το φορτίο
ή όμοια το α (αφού ), δηλαδή
Στον πραγματικό κύκλο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ο πραγματικός βαθμός απόδοσης μιας μηχανής μεταβάλλεται ομόσημα με το φορτίο (αυξάνει με αύξηση του φορτίου). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στον πρότυπο ιδανικό κύκλο δεν έχουμε λάβει υπόψη μας τις μηχανικές απώλειες. Έτσι στην πραγματικότητα καθώς οι απώλειες αυτές μειώνονται ποσοστιαία με την αύξηση του φορτίου, έχουμε ανατροπή της εξάρτησης που παρουσιάζεται στον ιδανικό πρότυπο κύκλο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι απώλειες αυτές τριβών δεν επηρεάζονται αισθητά από τα επίπεδα πιέσεων και μάλιστα ευνοούνται από τα επίπεδα θερμοκρασιών. Το ίδιο ισχύει και για τον Otto, όπου όμως αυτός εργάζεται με σταθερό λα, και έχουμε μείωση του σταγγαλισμού της πιέσεως του νεοεισερχομένου μείγματος με την αύξηση του φορτίου του κινητήρα, και άρα ελάττωση του αρνητικού βρόγχου της φάσης εναλλαγής αερίων του κύκλου.