## Slide 1
ASSEMBLY LANGUAGE
Άμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης (Immediate)
Μεταφορά από καταχωρητή σε καταχωρητή (Move)
Απευθείας διευθυνσιοδότηση (Direct)
Έμμεση διευθυνσιοδότηση (Indirect)
Αριθμητικές πράξεις (ADD = πρόσθεση, SUB = αφαίρεση) με/ ή χωρίς κρατούμενο
Λογικές πράξεις (AND = λογικό AND, OR = λογικό OR, EOR = λογικό XOR, COM = λογικό ΝΟΤ)

## Slide 2
Βασικό αρχείο
καταχωρητών και
μνήμης RAM

## Slide 10
Η εντολή άμεσης φόρτωσης LDI (LoaD Immediate) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμό με ένα από τους πρώτους 16 καταχωρητές (R0‐R15), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έναν από τους R16‐R32. Έτσι λοιπόν η εντολή LDI R15,$16 είναι λάθος.
Οι καταχωρητές Χ, Υ, Ζ μπορούν να αποθηκεύσουν 16μπιτους αριθμούς.

## Slide 11
Αριθμητικές Πράξεις
Για την εκτέλεση αριθμητικών οι μικροελεγκτές AVR διαθέτουν ένα ευρύ
φάσμα εντολών. Οι εντολές αυτές έχουν ένα ή δύο ορίσματα (operands) τα οποία
είναι πάντοτε οι καταχωρητές γενικού σκοπού R0 έως R31.
Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει απευθείας πράξη μεταξύ του περιεχομένου
δύο θέσεων μνήμης.
Επομένως για να γίνει μία αριθμητική ή λογική πράξη πρέπει πρώτα να
μεταφερθούν τα ορίσματα από τις θέσεις μνήμης που είναι αποθηκευμένα να
γίνει η πράξη και το αποτέλεσμα να γραφεί σε μία άλλη θέση μνήμης.

## Slide 14
Λογικές Πράξεις
Μαζί με τις αριθμητικές πράξεις οι αντίστοιχες λογικές πράξεις είναι οι κυριότερες
λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν από έναν μικροελεγκτή και συγκεκριμένα από την ALU(Arithmetic and Logic Unit) μονάδα του.
Κατά συνέπεια οι αντίστοιχες εντολές που υποστηρίζονται αποτελούν ένα ιδιαίτερα
σημαντικό υποσύνολο του ρεπερτορίου εντολών κάθε μικροελεγκτή ή μικροεπεξεργαστή.

## Slide 15
Βασικές Λογικές Πράξεις

## Slide 20
Μια ιδιαίτερα σημαντική χρήση των εντολών αυτών είναι ότι βασιζόμενοι στους πίνακες αληθείας
των λογικών πυλών οι αντίστοιχες εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν ή να καθαρίσουν συγκεκριμένα bit σε μια 8bit ποσότητα.
Η συγκεκριμένη λειτουργία συναντάται και ως «εφαρμογή μάσκας» σε μια αριθμητική ποσότητα.
Κάποιοι σχετικοί κανόνες που μπορούν εύκολα να εξαχθούν από τους πίνακες αληθείας είναι:
Όταν ένα από τα δύο ορίσματα σε μία πράξη AND είναι 0 τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα 0
ανεξαρτήτως του δεύτερου ορίσματος.
Όταν ένα από τα δύο ορίσματα σε μία πράξη OR είναι 1 τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα 1
ανεξαρτήτως του δεύτερου ορίσματος.
Όταν ένα από τα δύο ορίσματα σε μία πράξη OR είναι 0 τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα η τιμή του δεύτερου ορίσματος.
Το αποτέλεσμα μιας πράξης XOR μεταξύ της ίδια ποσότητας είναι πάντα 0.