## Slide 1
Ψηφιακά ηλεκτρονικά και Μικροεπεξεργαστές
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας
Διδάσκων: Δρ. Κασελούρης Ευάγγελος

## Slide 2
Οι υπολογιστές (τόσο οι αυτόνομοι όσο και οι ενσωματωμένοι σε άλλες μηχανές, όπως αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, κλπ), τα δίκτυα (όπως το Internet), και οι τηλεπικοινωνίες (τηλέφωνα, κινητά, ασύρματοι, κλπ) είναι όλα κατασκευασμένα, από μικροηλεκτρονικά chips που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ψηφιακά.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και τους μικροϋπολογιστές και η εφαρµογή τους σε κυκλώµατα σχετικά με την παραγωγή ήχου. Στοχεύει επίσης στην κατανόηση της θεωρίας της ψηφιακής λογικής, στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών των μικροϋπολογιστών και στην εξοικείωση της χρήσης των μικροεπεξεργαστών για την παραγωγή & έλεγχο ήχου & ηχητικών διατάξεων. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και οι μικροεπεξεργαστές χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα ελέγχου και συστήματα μετάδοσης δεδομένων τη σύγχρονη εποχή.

## Slide 3
Περιεχόμενα
Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική
Άλγεβρα Boole - Ελαχιστόροι, Μεγιστόροι
Απλοποίηση συναρτήσεων και οικουμενικές πύλες
Ολοκληρωμένα κυκλώματα και συνδυαστικά κυκλώματα
Εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές
Δομή και αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή και του μικροϋπολογιστή
Βασικές λειτουργίες του μικροεπεξεργαστή
Eκμάθηση Γλώσσας Assembly του µικροϋπολογιστή
Πλακέτα ανάπτυξης του μικροελεγκτή Arduino Uno
Χρήση εισόδων/εξόδων του μικροεπεξεργαστή για την παραγωγή & έλεγχο ήχου & ηχητικών διατάξεων

## Slide 6
Αναλογικό vs Ψηφιακό
Αναλογικό είναι ένα μέγεθος (σήμα) όταν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από ένα συνεχές διάστημα τιμών.
Η πλειοψηφία των μεγεθών στο κόσμο μας είναι αναλογικά.
Ψηφιακό (κβαντισμένο) είναι ένα μέγεθος (σήμα) όταν μπορεί να πάρει διακριτές τιμές. Οι τιμές που παίρνει είναι συγκεκριμένες.
Φωτεινοί σηματοδότες, διακόπτες είναι παραδείγματα.

## Slide 7
Αναλογικό vs Ψηφιακό σήμα

## Slide 8
Αναλογικό vs Ψηφιακό

## Slide 9
Ψηφιακό Σύστημα
Ψηφιακό σύστημα: σύστημα που χειρίζεται διακριτά στοιχεία πληροφορίας, τα οποία παριστάνονται σε ψηφιακή μορφή.
Τα διακριτά στοιχεία πληροφορίας μπορεί να είναι δεκαδικά ψηφία, γράμματα αλφαβήτου και κάθε άλλο σύνολο συμβόλων.
Σε ένα ψηφιακό σύστημα τα διακριτά στοιχεία πληροφορίας παριστάνονται με φυσικές ποσότητες καλούμενες ψηφιακά σήματα (ηλεκτρική τάση, ένταση ηλεκτρικού ρεύματος).
Στα σύγχρονα ηλεκτρονικά ψηφιακά συστήματα τα ψηφιακά σήματα χρησιμοποιούν μόνο δύο διακριτές τιμές και για αυτό λέγονται δυαδικά. Ένα δυαδικό ψηφίο, καλούμενο μπιτ, μπορεί να πάρει δύο τιμές: 0 και 1.

## Slide 10
Ψηφιακός Υπολογιστής
Ευρύτερα γνωστό παράδειγμα ψηφιακού συστήματος. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η επεξεργασία διακριτών στοιχείων πληροφορίας. Πραγματοποίηση τεράστιας ποικιλίας επεξεργασίας πληροφοριών.
Ένας ψηφιακός υπολογιστής διαθέτει πέντε βασικές μονάδες οι οποίες αλληλεπιδρούν ώστε να καταστεί δυνατή η επεξεργασία των δεδομένων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή.

## Slide 11
Ψηφιακά συστήματα και ψηφιακοί υπολογιστές
Ο φυσικός κόσμος στον οποίο ζούμε συμπεριφέρεται ως ένα αναλογικό σύστημα, δηλαδή τα φυσικά μεγέθη τείνουν να έχουν συνεχές και όχι διακριτό πεδίο τιμών.
Για να προσομοιώσουμε ένα φυσικό σύστημα θα πρέπει να μετατρέψουμε τα αναλογικά του μεγέθη σε ψηφιακά.
Για παράδειγμα, η θέση ενός δορυφόρου καθορίζεται από τρεις συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή στο πεδίο των πραγματικών αριθμών.
Ωστόσο, για να υπολογίσουμε την τροχιά του δορυφόρου με τη βοήθεια ενός ψηφιακού υπολογιστή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κβαντίσουμε τα Χ, Υ, Ζ ώστε να αναπαρασταθούν με ψηφιακά σήματα.
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό (analog to digital conversion, A/D conversion).

## Slide 12
Διαδικασία μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και μετά πάλι σε αναλογικό

## Slide 13
Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακού και αντίστροφα

## Slide 14
Αριθμητικά συστήματα
r: ο αριθμός των ψηφίων που χρησιμοποιεί το σύστημα, η λεγόμενη βάση του συστήματος

## Slide 15
Δυαδικό σύστημα (r=2)
Στα ψηφιακά κυκλώματα που θα εξετάσουμε, οι πληροφορίες αναπαρίστανται κυρίως με αριθμούς του δυαδικού συστήματος.
D=0,1 Δύο δυνατές τιμές έχει το δυαδικό ψηφίο (μπιτ)
Παράδειγμα: ο αριθμός 3 είναι (0011)
ο αριθμός 4 είναι (0100)
ο αριθμός 6 είναι (0110)

## Slide 16
Δυαδικό σύστημα-Δυνάμεις του 2
Το 210 αντιστοιχεί στο kilo (K)
To 220 αντιστοιχεί στο mega (M)
Το 230 αντιστοιχεί στο giga (G)
Το 240 αντιστοιχεί στο tera (T)
H χωρητικότητα των υπολογιστών συνήθως δίνεται σε bytes. Ένα byte ισούται με 8 μπιτ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράσταση στον υπολογιστή ενός χαρακτήρα του πληκτρολογίου.

## Slide 17
Δεκαδικό σύστημα (r=10)
D=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

## Slide 18
Αναπαράσταση αριθμών σε διαφορετικά συστήματα

## Slide 19
Αναπαράσταση αριθμού σε σύστημα με βάση r
Ένας δεκαδικός αριθμός όπως το 7392 παριστάνει μια ποσότητα ίση με 7 χιλιάδες συν 3 εκατοντάδες συν 9 δεκάδες συν 2 μονάδες
7×103+3×102+9×10+2×100
Γενικά ένας αριθμός που εκφράζεται σε ένα σύστημα με βάση r έχει συντελεστές που πολ/νται με δυνάμεις του r
αn×rn+αn-1×rn-1+…+α1×r+α0+α-1r-1+… α-mr-m
Οι συντελεστές αi μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή από 0 ως
r-1.

## Slide 20
Μετατροπές αριθμών
Η μετατροπή ενός αριθμού από το σύστημα με βάση r στο δεκαδικό σύστημα γίνεται αν αναπτύξουμε τον αριθμό σε μια ακολουθία δυνάμεων του r και προσθέσουμε όλους τους όρους.

## Slide 21
Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό (r=2) σύστημα στο δεκαδικό

## Slide 22
Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό (r=2) σύστημα στο δεκαδικό

## Slide 23
Μετατροπή αριθμών από το οκταδικό (r=8) σύστημα στο δεκαδικό

## Slide 24
Μετατροπή αριθμών από το οκταδικό (r=8) σύστημα στο δεκαδικό

## Slide 25
Μετατροπή αριθμών από το δεκαεξαδικό (r=16) σύστημα στο δεκαδικό

## Slide 26
Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε αριθμό στη βάση r
Είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε τον αριθμό σε ένα ακέραιο και σε ένα κλασματικό μέρος, επειδή κάθε μέρος θα υποστεί διαφορετική διαδικασία μετατροπής.
Η μετατροπή του ακέραιου γίνεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό και όλα τα επακόλουθα πηλίκα με το r και συγκεντρώσουμε τα υπόλοιπα.

## Slide 27
Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό αριθμό
Αριθμητική διαδικασία

## Slide 28
Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό αριθμό
Η μετατροπή δεκαδικού κλάσματος σε δυαδικό γίνεται με τη διαφορά ότι κάνουμε πολ/σμο αντί για διαίρεση και συγκεντρώνουμε τα ακέραια μέρη.
Αριθμητική διαδικασία

## Slide 29
Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό αριθμό

## Slide 30
Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό αριθμό

## Slide 31
Μετατροπή δεκαδικού σε οκταδικό αριθμό
Αριθμητική διαδικασία

## Slide 32
Οκταδικοί αριθμοί

## Slide 33
Δεκαεξαδικοί αριθμοί

## Slide 34
Μετατροπή από το οκταδικό-δεκαεξαδικό στο δυαδικό σύστημα

## Slide 35
Πρόσθεση αριθμών στο δυαδικό

## Slide 36
Πολλαπλασιασμός αριθμών στο οκταδικό

## Slide 37
Άσκηση στα αριθμητικά συστήματα
Δίνεται ο αριθμός: χ10=244.7510 σε δεκαδική αναπαράσταση.
Α. Να μετατραπεί σε δυαδική αναπαράσταση (χ2) με 8 ψηφία για το ακέραιο μέρος και 4 ψηφία για το κλασματικό μέρος καθώς και σε δεκαεξαδική αναπαράσταση (χ16) με 2 ψηφία για το ακέραιο μέρος και 1 ψηφίο για το κλασματικό μέρος.
Β. Να μετατραπούν πάλι σε δεκαδική αναπαράσταση οι αριθμοί (χ2 και χ16) που προέκυψαν από το ερώτημα Α.
Άσκησεις για το σπίτι
Για τον αριθμό ψ10=35.2510 ομοίως να απαντηθούν τα Α και Β.
Δίνεται ο δεκαεξαδικός αριθμός 85FA16. Να μετατραπεί σε δυαδική και δεκαδική μορφή.

## Slide 38
Άσκηση στα αριθμητικά συστήματα
Δίνεται ο αριθμός: χ10=244.7510 σε δεκαδική αναπαράσταση.
Α. Να μετατραπεί σε δυαδική αναπαράσταση (χ2) με 8 ψηφία για το ακέραιο μέρος και 4 ψηφία για το κλασματικό μέρος καθώς και σε δεκαεξαδική αναπαράσταση (χ16) με 2 ψηφία για το ακέραιο μέρος και 1 ψηφίο για το κλασματικό μέρος.
Β. Να μετατραπούν πάλι σε δεκαδική αναπαράσταση οι αριθμοί (χ2 και χ16) που προέκυψαν από το ερώτημα Α.
Άσκησεις για το σπίτι
Για τον αριθμό ψ10=35.2510 ομοίως να απαντηθούν τα Α και Β.
Δίνεται ο δεκαεξαδικός αριθμός 85FA16. Να μετατραπεί σε δυαδική και δεκαδική μορφή.

## Slide 39
Δυαδική πρόσθεση
Οι βασικοί κανόνες πρόσθεσης δυαδικών ψηφίων (ΒΙΤ) είναι
0+0=0 Άθροισμα 0 και κρατούμενο 0
0+1=1 Άθροισμα 1 και κρατούμενο 0
1+0=1 Άθροισμα 1 και κρατούμενο 0
1+1=10 Άθροισμα 0 και κρατούμενο 1
1+1+1=11 Άθροισμα 1 και κρατούμενο 1

## Slide 40
Δυαδικός πολλαπλασιασμός
Οι βασικοί κανόνες πολ/σμου δυαδικών ψηφίων (ΒΙΤ) είναι
0×0=0
0×1=0
1×0=0
1×1=1

## Slide 41
Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
Οι μη προσημασμένοι αριθμοί δυαδικοί αριθμοί παριστάνονται στον υπολογιστή από μια ακολουθία από μπιτ.
1ος τρόπος: Πρόσημο(sign)-Μέγεθος(magnitude)
Χρησιμοποιείται το πρώτο εξ’ αριστερών BIT για να υποδηλώσει το πρόσημο
0=+ΘΕΤΙΚΟ +27= 0001 1011
1=-ΑΡΝΗΤΙΚΟ -27= 1001 1011
Το σύστημα προσημασμένου μεγέθους χρησιμοποιείται μεν στη συμβατική αριθμητική, αλλά δεν είναι πολύ πρακτικό στην αριθμητική υπολογιστών, εξαιτίας της διαφορετικής αντιμετώπισης του προσήμου και του μεγέθους.
2ος τρόπος: Συμπλήρωμα ως προς 1
Αν ο δεκαδικός αριθμός είναι αρνητικός αντιστρέφουμε κάθε ψηφίο του

## Slide 42
Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
3ος τρόπος: Συμπλήρωμα ως προς 2
Αν ο δεκαδικός αριθμός είναι αρνητικός, αντιστρέφουμε κάθε ψηφίο του (συμπλήρωμα ως προς 1) και προσθέτουμε 1
Η χρήση του συμπληρώματος ως προς 2 είναι η πιο συνηθισμένη.

## Slide 43
Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
Παράδειγμα
Θεωρούμε τον αριθμό 9 ο οποίος παριστάνεται στο δυαδικό σύστημα με 8 μπιτ. Το +9 παριστάνεται ως
00001001
Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι παράστασης του -9 με οκτώ μπιτ
Παράσταση προσημασμένου μέγεθους 10001001
Παράσταση προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 1 11110110
Παράσταση προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 2 11110111
Για την αριθμητική των προσημασμένων δυαδικών που ακολουθεί ασχολούμαστε αποκλειστικά με την παράσταση προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 2.

## Slide 44
Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
Δυνατοί συνδυασμοί προσημασμένων δυαδικών αριθμών των 4 μπιτ σε 3 διαφορετικές καταστάσεις

## Slide 45
Πρόσθεση προσημασμένων αριθμών
Για να προσθέσουμε δύο προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς που μπορεί να είναι και αρνητικοί και παριστάνονται στο σύστημα προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 2, προσθέτουμε απλώς τους δύο αριθμούς συμπεριλαμβανομένων των μπιτ προσήμου. Τυχόν κρατούμενο που παράγεται στη θέση του μπιτ πρόσημου αγνοείται.
+ 6 00000110
+13 00001101
+19 00010011
+ 6 00000110
- 13 11110011
- 7 11111001
- 6 11111010
+13 00001101
+ 7 00000111
- 6 11111010
-13 11110011
-19 11101101
Αν το άθροισμα που προκύπτει από την πρόσθεση είναι αρνητικό, είναι στη μορφή συμπληρώματος ως προς 2.

## Slide 46
Αφαίρεση προσημασμένων αριθμών
Για να αφαιρέσουμε δύο προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς στο σύστημα προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 2:
Παίρνουμε το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου (συμπεριλαμβανομένου του μπιτ προσήμου) και το προσθέτουμε στο μειωτέο (συμπεριλαμβανομένου του μπιτ προσήμου). Τυχόν κρατούμενο στη θέση του μπιτ προσήμου αγνοείται.
(-6)-(-13)=(+7) (-6)+(+13)=(+7)
Στο δυαδικό σύστημα η πράξη αυτή γράφεται ως 11111010-11110011. Η αφαίρεση μετατρέπεται σε πρόσθεση αν πάρουμε το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου (-13) το (+13). Οπότε 11111010+00001101=100000111. Το κρατούμενο στη θέση του μπιτ προσήμου αγνοείται συνεπώς 00000111 δηλαδή το (+7).

## Slide 47
Δυαδικοί Κώδικες
Κάθε διακριτό στοιχείο πληροφορίας, δηλαδή στοιχείο που μπορεί να διακριθεί από τα υπόλοιπα μιας συγκεκριμένης ομάδας στοιχείων, μπορεί να παρασταθεί με τη χρήση ενός δυαδικού κώδικα (δηλαδή μιας ακολουθίας από 0 και 1).
Ο κώδικας πρέπει να είναι στο δυαδικό σύστημα, επειδή στη σημερινή τεχνολογία, μόνο τα κυκλώματα που παριστάνουν και χειρίζονται ακολουθίες από 0 και 1 μπορούν να κατασκευαστούν οικονομικά για χρήση σε υπολογιστές.
Ένας δυαδικός κώδικας με n μπιτ είναι μια ομάδα από n μπιτ, η οποία μπορεί να έχει έναν από τους 2n διακριτούς συνδυασμούς των 1 και 0. Ο κάθε συνδυασμός παριστάνει ένα στοιχείο του συνόλου πληροφορίας που κωδικοποιείται. Π.χ. ένα σύνολο 4 στοιχείων κωδικοποιείται με 2 μπιτ, με κάθε στοιχείο να αντιστοιχίζεται σε έναν από τους συνδυασμούς μπιτ: 00, 01, 10, 11.

## Slide 48
Κώδικας BCD

## Slide 49
Δυαδική λογική

## Slide 50
Λογικές πύλες
Οι λογικές πύλες είναι μαθηματικές οντότητες που αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, όπου εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα σήματα εισόδου και τα οποία παράγουν ένα σήμα εξόδου.
Τα ψηφιακά κυκλώματα αποτελούνται από λογικές πύλες.
Η έξοδος εξαρτάται από τις τιμές των εισόδων και από το είδος της πύλης.

## Slide 51
Λογικές πύλες
Τα λογικά κυκλώματα που λειτουργούν με τάση ανταποκρίνονται σε δύο ξεχωριστές στάθμες, που αντιστοιχούν στη τιμή μιας δυαδικής μεταβλητής, το λογικό 1 ή το λογικό 0.

## Slide 52
Εισαγωγή στην άλγεβρα Boole
Η άλγεβρα Boole (Βοοlean algebra) ή άλγεβρα των διακοπτών όπως παλιότερα ονομαζόταν, πήρε το όνομά της από τον Άγγλο μαθηματικό Boole (Μπουλ), που πρώτος τη δημιούργησε στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα για να τη διαμορφώσει στη σημερινή της μορφή (άλγεβρα των δύο τιμών) ένα σχεδόν αιώνα αργότερα (1938) ο C.E. Shannon. Η άλγεβρα Boole είναι μια άλγεβρα δομημένη με στοιχεία το 0 και το 1 (λογικές μεταβλητές) και τους τελεστές του λογικού πολλαπλασιασμού (.), της λογικής πρόσθεσης (+) και του λογικού συμπληρώματος ( ′ ).

## Slide 53
Εισαγωγή στην άλγεβρα Boole

## Slide 54
Άλγεβρα Boole-Λογικοί τελεστές

## Slide 55
Άλγεβρα Boole-Λογικοί τελεστές

## Slide 56
Άλγεβρα Boole-Λογικοί τελεστές

## Slide 57
Άλγεβρα Boole-Λογικοί τελεστές