## Slide 1: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

## Slide 2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6
ΘΕΩΡΙΑ 2 ΩΡΕΣ + ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 3 ΩΡΕΣ

## Slide 3: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (70%)
ΠΡΟΟΔΟΙ (30%)

## Slide 4: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (50%)
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (50%)

## Slide 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μηχανικοί διαχωρισμοί. Διήθηση. Φυγοκεντρικοί διαχωρισμοί. Διηθητικά μέσα. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Καθαρότητα προϊόντος και απόδοση. Προσρόφηση: υλικά και διεργασίες προσρόφησης. Προσροφητικές συσκευές σταθεροποιημένης κλίνης. Ισορροπία και ισόθερμες προσρόφησης. Απόσταξη. Ιονανταλλαγή. Χρωματογραφία. Εναλλάκτες θερμότητας. Σχεδιασμός συσκευών ανταλλαγής θερμότητας. Χημική κινητική. Εξισώσεις και ισοζύγια μάζας και ενέργειας για ιδανικούς αντιδραστήρες. Κατάλυση. Στερεοί καταλύτες. Διεργασίες μεταφοράς σε ετερογενείς αντιδράσεις. Σχεδιασμός ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων.

## Slide 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μηχανικοί διαχωρισμοί. Διήθηση. Φυγοκεντρικοί διαχωρισμοί. Διηθητικά μέσα. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Προσρόφηση: υλικά και διεργασίες προσρόφησης. Προσροφητικές συσκευές σταθεροποιημένης κλίνης. Ισορροπία και ισόθερμες προσρόφησης. Απόσταξη. Ιονανταλλαγή. Εναλλάκτες θερμότητας. Σχεδιασμός συσκευών ανταλλαγής θερμότητας. Χημική κινητική. Εξισώσεις και ισοζύγια μάζας και ενέργειας για ιδανικούς αντιδραστήρες. Κατάλυση. Στερεοί καταλύτες. Διεργασίες μεταφοράς σε ετερογενείς αντιδράσεις. Σχεδιασμός ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων.

## Slide 7: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σαββάκης, Κ., Ε., Χημική Τεχνολογία, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη, 2002.
Γιαννακουδάκης, Δ., Μάτης, Κ.Α., Φυσικές διεργασίες στη Χημική Τεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη, 1987.
Γεντεκάκης, Ι. Β., Φυσικές διεργασίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

## Slide 8: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εργαστηριακές ασκήσεις Βιομηχανικής Χημείας, Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, 1985.
Σδούκος, Α.Θ., Πομώνης Φ.Ι., Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, 1989.
Σδούκος, Α.Θ., Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, Τόμος ΙΙΙ-Μεταφορά μάζας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, 1989.

## Slide 9: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποσκοπεί στο να μάθουν οι φοιτητές τις κυριότερες φυσικές και χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα γενικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα σε εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης, για να γνωρίσουν τους κατάλληλους παράγοντες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό αντιδραστήρων ανάλογα με την διεργασία που γίνεται.

## Slide 10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Χημική Τεχνολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την θεωρητική γνώση και εφαρμογή των καταλληλότερων και οικονομικότερων διαθέσιμων διεργασιών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση στην μετατροπή των φυσικών προΐόντων σε άλλα προΐόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο

## Slide 11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Χημική Τεχνολογία διαιρείται σε Ανόργανη και Οργανική, με αντικείμενο την παραγωγή των αντίστοιχων προιόντων.
Με τον όρο Βασικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, εννοούμε την Επιστήμη της Χημικής Μηχανικής.
Βασικές διεργασίες είναι μια σειρά βαθμίδων (σταδίων) που αποτελείται οποιαδήποτε βιομηχανική κατεργασία, ανεξάρτητα από τον στόχο. Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία είναι είτε φυσικές ή χημικές.

## Slide 12: Παραδείγματα φυσικών διεργασιών
Οι χημικές αντιδράσεις στους αντιδραστήρες δεν μπορούν να γίνουν αν προηγουμένως δεν γίνει κάποια προεργασία των υλικών όπως π.χ. η διακίνηση, θραύση, άλεση, ρευστοποίηση στερεών υλικών, την μεταφορά υγρών και την συμπίεση αερίων, την θέρμανση, ψύξη, ανάδευση και εξάτμιση των διαλυμάτων, τον διαχωρισμό των προιόντων με απορρόφηση, προσρόφηση, απόσταξη, εκχύλιση, ξήρανση, κρυστάλλωση, διήθηση, κατακάθιση, φυγοκέντριση.

## Slide 13: Παραδείγματα χημικών διεργασιών
Ηλεκτρόλυση, οξείδωση-αναγωγή, καύση, ανταλλαγή ιόντων, πολυμερισμός, αφυδάτωση, εξουδετέρωση
Xημικές διεργασίες είναι εκείνες που έχουμε αλλαγή στην μοριακή δομή των υλικών.

## Slide 14: Χημικές διεργασίες
Στις χημικές διεργασίες, ο ρυθμός αντίδρασης καθορίζεται από τους νόμους της Χημικής Κινητικής.
Παραδείγματα χημικών διεργασιών είναι οι ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις στους καταλυτικούς ή μη αντιδραστήρες, οι ηλεκτροχημικές και βιοχημικές αντιδράσεις.

## Slide 15: Χημικές διεργασίες
Οι χημικές διεργασίες ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τις ιδιότητες του δρώντος συστήματος.
Το σύστημα μπορεί να μία ή περισσότερες φάσεις.
Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ομογενείς και στην δεύτερη για ετερογενείς χημικές διεργασίες.
Και οι δύο μπορεί να είναι είτε καταλυτικές ή μη καταλυτικές ανάλογα αν χρησιμοποιείται καταλύτης για την πραγματοποίηση της χημικής αντίδρασης.

## Slide 16: Χημικές διεργασίες
Η Ταχύτητα σε αυτές εξαρτάται από τα φυσικά φαινόμενα, που γίνονται συνήθως με μικρότερες ταχύτητες από αυτή της χημικής αντίδρασης.
Αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτές έχουμε ταυτόχρονη ροή ρευστών, μεταφορά μάζας και θερμότητας

## Slide 17: Βασικές διεργασίες
Ανάλογα με την οργάνωση λειτουργίας χωρίζονται σε περιοδικές (ασυνεχείς), συνεχείς και ημισυνεχείς.
Ανάλογα με την κατανομή του χρόνου παραμονής των δρώντων σωμάτων στις συσκευές συνεχούς λειτουργίας έχουμε δύο μοντέλα συσκευών, τις ιδανικής ανάμιξης και τις συσκευές ιδανικής εκτοπίσεως (εμβολικής ροής). Οι πραγματικές συσκευές είναι ενδιάμεσου τύπου.

## Slide 18: Βήματα που ακολουθούνται διεργασίες
Στατική ανάλυση της διεργασίας και προσδιορισμός (από τα δεδομένα ισορροπίας) της κατευθύνσεως και των οριακών συνθηκών πραγματοποιήσεως της διεργασίας, καθώς και της κινητήριας δύναμης (ΔΡ, ΔΤ, ΔC) αυτής.
Ισοζύγια μάζας και ενέργειας, για τον υπολογισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων προιόντων καθώς και των απαιτούμενων θερμαντικών ή ψυκτικών μέσων.
Κινητική μελέτη και υπολογισμός του ρυθμού της διεργασίας (ταχύτητας, εντάσεως)

## Slide 19: Βήματα που ακολουθούνται διεργασίες
4. Υπολογισμός της επιφάνειας (ή του όγκου) της συσκευής από τα δεδομένα του ρυθμού και της κινητήριας δύναμης με βάση την θεμελιώδη σχέση:
5. Υπολογισμός των βασικών διαστάσεων (ύψος, διάμετρος, διατομή) της συσκευής
Ρυθμός= κινητήρια δύναμη/αντίσταση =
ποσότητα μεταφερόμενης μάζας ή ενέργειας/χρόνος* επιφάνεια (ή όγκος) λειτουργίας

## Slide 20: Διεργασίες και Θερμότητα
Όλες οι διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας είτε φυσικές ή χημικές περιλαμβάνουν την παραγωγή ή την απορρόφηση θερμότητας. Τρεις είναι οι μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας:
Με θερμική αγωγή
Με θερμική μεταφορά
Με θερμική ακτινοβολία
Οι δύο πρώτοι μηχανισμοί απαιτούν την ύπαρξη ύλης, ενώ ο τρίτος δεν απαιτεί ύπαρξη ύλης καθώς η ακτινοβολία μεταδίδεται και μέσω κενού.

## Slide 21: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μηχανικές διεργασίες
Υδρομηχανικές διεργασίες
Θερμικές διεργασίες
Διεργασίες Μεταφοράς Μάζας

## Slide 22: Μηχανικές διεργασίες
Περιλαμβάνουν τις διεργασίες αυξήσεως και ελαττώσεως μεγέθους , την ρευστοποίηση, την μαζική ροή, ανάμιξη, μεταφορά και αποθήκευση των υλικών.
Όλες αυτές αποτελούν την Τεχνική σωματιδίων, όπου λαμβάνουν μέρος σωματίδια, όπως η κρυστάλλωση, ξήρανση και οι υδρομηχανικές διεργασίες που αφορούν τους διαχωρισμούς στερεών-υγρών, στερεών-αερίων και στερεών-στερεών.

## Slide 23: Υδρομηχανικές διεργασίες
Σε αυτές περιλαμβάνονται η διακίνηση και ανάδευση των υγρών, η μεταφορά και συμπίεση των αερίων, οι διαχωρισμοί σε ετερογενή συστήματα των στερεών με τα υγρά και αέρια (καθίζηση, φυγοκέντριση, υδρομηχανική ταξινόμηση).
Η κινητήρια δύναμη στις υδρομηχανικές διεργασίες είναι η διαφορά πίεσης, ΔΡ.

## Slide 24: Θερμικές διεργασίες
Βασίζονται στην μετάδοση της θερμότητας προς και από την στερεά επιφάνεια που χωρίζει τις ρευστές φάσεις.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διεργασίες εναλλαγής θερμότητας όπως θέρμανση, ψύξη, συμπύκνωση, κατάψυξη, υγροποίηση, εξάτμιση, παραγωγή ατμού στους λέβητες. Η κινητήρια δύναμη στις θερμικές διεργασίες είναι η διαφορά θερμότητας, ΔΤ.

## Slide 25: Διεργασίες μεταφοράς μάζας ή φυσικοί διαχωρισμοί
Βασίζονται στην μεταφορά ενός ή περισσότερων συστατικών από την μια φάση στην άλλη. Βασίζονται στους νόμους της μοριακής διαχύσεως, ως βραδύτερου σταδίου μεταφοράς και κινητήρια δύναμη στις διεργασίες είναι η διαφορά συγκέντρωσης, ΔC.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η απόσταξη, η εκχύλιση υγρού-υγρού και υγρού-στερεού, η απορρόφηση, η προσρόφηση, η κρυστάλλωση, η ύγρανση και η ξήρανση.
Οι δύο τελευταίες εξετάζονται άλλοτε ως θερμικές διεργασίες καθώς ο μηχανισμός μετάδοσης θερμότητας είναι πιο ισχυρός από τον μηχανισμό μεταφοράς μάζας.