## Slide 1: ΘΡΑΥΣΗ

## Slide 2: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
Η θραύση είναι μία διεργασία που γίνεται για την ελάττωση μεγέθους των σωματιδίων. Κατά την διεργασία της θραύσης τα σωματίδια του υλικού κατ ‘αρχήν παραμορφώνονται. Η ενέργεια που χρειάζεται για την παραμόρφωση αποθηκεύεται προσωρινά στα σωματίδια σαν μηχανική ενέργεια τάσης και συστροφής. Επιπλέον παρεχόμενη ενέργεια η οποία θα παραμορφώσει τα σωματίδια πέρα από το όριο αντοχής, προκαλεί την θραύση αυτών.

## Slide 3
Η ενέργεια που χρειάζεται για την παραμόρφωση αποθηκεύεται προσωρινά στα σωματίδια σαν μηχανική ενέργεια τάσης και συστροφής. Επιπλέον παρεχόμενη ενέργεια η οποία θα παραμορφώσει τα σωματίδια πέρα από το όριο αντοχής, προκαλεί την θραύση αυτών.

## Slide 4
Η ενέργεια που καταναλώνεται για την θραύση των σωματιδίων είναι πολύ μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. Το μεγαλύτερο μέρος της καταναλώνεται για τις μεταβολές ελαστικότητας του υλικού σε θερμότητα, λόγω των τριβών μεταξύ των σωματιδίων, μεταξύ μηχανής-σωματιδίων και των εξαρτημάτων της μηχανής.

## Slide 5
Η δαπανόμενη ενέργεια για την ελάττωση του μεγέθους των σωματιδίων είναι ανάλογη της νέας επιφάνειας που σχηματίζεται. Περιγράφεται δε από την παρακάτω σχέση:
Ενέργεια= κ (νέα επιφάνεια) = κ (τελική επιφάνεια- αρχική επιφάνεια)
Η απαιτούμενη ισχύς για την θραύση δίνεται από τους νόμους των Kick, Rittinger και Bond αντίστοιχα για μεγάλα τεμάχια, λεπτά σωματίδια και για ενδιάμεσα σωματίδια.

## Slide 6
Ο βαθμός απόδοσης της θραύσης (nc) υπολογίζεται από την σχέση:
nc = ενέργεια για τον σχηματισμό της νέας επιφάνειας/ενέργεια που απορροφήθηκε από το στερεό
nc = (SP-SF) σ /ES
όπου SP,SF είναι η επιφάνεια προϊόντος και τροφοδοσίας
ES είναι η ενέργεια που απορροφάται από το στερεό και
σ είναι η επιφανειακή ενέργεια που χρειάζεται για το σχηματισμό της μονάδας επιφάνειας.

## Slide 7
Ο βαθμός μηχανικής απόδοσης του θραυστήρα δίνεται από παρακάτω σχέση:
nm= ES/E = (SP-SF) σ /E . nc
όπου Ε είναι η παρεχόμενη ενέργεια από τον θραυστήρα
Ο βαθμός απόδοσης είναι πολύ χαμηλός συνήθως και κυμαίνεται από 0,1 έως 2%.

## Slide 8: ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑΓΟΝΕΣ
Θραυστήρες είναι οι μηχανές εκείνες που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση μεγέθους των σωματιδίων και έχουν μικρές ταχύτητες τροφοδοσίας. Στους θραυστήρες με σιαγόνες το υλικό τροφοδοτείται μεταξύ δύο σιαγόνων που βρίσκονται τοποθετημένοι έτσι ώστε να σχηματίζουν σχήμα V ως προς την κορυφή. Η μία σιαγόνα είναι κατακόρυφη και δεν κινείται , ενώ η άλλη σιαγόνα σχηματίζει γωνία 15 έως 30ο και κινείται με έκκεντρο.

## Slide 9
Δύο τύποι θραυστήρων με σιαγόνες υπάρχουν:
Ο θραυστήρας Dodge στον οποίο το σημείο περιστροφής της κινούμενης σιαγόνας είναι στην βάση του V, οπότε η κίνηση γίνεται κυρίως στην κορυφή.
O θραυστήρας Blake στον οποίο το σημείο περιστροφής βρίσκεται στην κορυφή της κινούμενης σιαγόνας. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος θραυστήρα. Στον θραυστήρα αυτόν το έκκεντρο κινεί έναν διωστήρα ο οποίος συνδέεται με δύο άξονες οι οποίοι με την σειρά τους είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο και στην κινητή σιαγόνα αντίστοιχα.