## Slide 1: ΚΑΤΑΛΥΣΗ
ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

## Slide 2: Καθοριστικό βήμα το 4 ή ένα από τα 3,5
Θα μελετηθούν διάφορα μοντέλα της κινητικής των επιφανειακών δράσεων θεωρώντας ότι η φυσική μεταφορά (στάδια 1,2,6,7) γίνεται γρήγορα οπότε δεν επηρεάζεται η ταχύτητα της επιφανειακής δράσης

## Slide 3: Καθοριστικό βήμα το 3 (Προσρόφηση)
Στην ακόλουθη αντίδραση θα θεωρήσουμε ότι το πιο βραδύ βήμα είναι η προσρόφηση του αντιδρώντος Α
Στην αντίδραση υπάρχει χημική ισορροπία, δηλαδή η ταχύτητα προς τα αριστερά είναι ίση με την ταχύτητα προς τα δεξιά , οπότε θα ισχύει: R2=R-2 →k2 ∙θΑ ∙θΒ = k-2 ∙θC ∙θD

## Slide 4: Καθοριστικό βήμα το 3 (Προσρόφηση)
Λύνοντας την k2 ∙ θΑ ∙ θΒ = k-2 ∙ θC ∙ θD ως προς θΑ
→ θΑ = k-2 ∙ θC ∙ θD / k2 ∙ θΒ = θC ∙ θD / Ke ∙ θΒ
(όπου Ke = k-2 / k2 )
Με εξαίρεση το Α, υπάρχει προσροφητική ισορροπία για τα Β, C και D (δηλαδή η ταχύτητα προσρόφησης Ra είναι ίση με την ταχύτητα εκρόφησής των Rd), οπότε θα έχουμε για το καθένα από τα Β, C και D:

## Slide 5: Καθοριστικό βήμα το 3 (Προσρόφηση)
kaB ∙ΡΒ ∙θυ = kdB ∙θΒ (για τo B)
kaC ∙ΡC ∙θυ = kdC ∙θC (για τo C)
kaD ∙ΡD ∙θυ = kdD ∙θD (για τo D)
Λύνοντας τις παραπάνω εξισώσεις ως προς θΒ, θC και θD προκύπτει:
θΒ = kaB ∙ΡΒ ∙θυ / kdB = KB ∙ΡΒ ∙θυ
θC = kaC ∙ΡC ∙θυ / kdC = KC ∙ΡC ∙θυ
θD = kaD ∙ΡD ∙θυ / kdD = KD ∙ΡD ∙θυ
Όπου θυ = 1-θΑ-θΒ-θC-θD είναι το ακάλυπτο κλάσμα της στερεάς επιφάνειας

## Slide 6: Καθοριστικό βήμα το 3 (Προσρόφηση)
Επειδή το αργό βήμα είναι η προσρόφηση του Α, η συνολική ταχύτητα της δράσης (R ) θα οφείλεται στην διαφορά των επιμέρους ταχυτήτων προσροφήσεως (RaA ) και εκροφήσεως ( RdA) του Α, δηλαδή:
R = RaA – RdA = kaA ∙ΡA ∙θυ - kdA ∙θA

## Slide 7: Καθοριστικό βήμα το 3 (Προσρόφηση)

## Slide 8: Καθοριστικό βήμα το 5 (Εκρόφηση)
Στην ακόλουθη αντίδραση θα θεωρήσουμε ότι το πιο βραδύ βήμα είναι η εκρόφηση του προιόντος C:
Τότε θα έχουμε προσροφητική ισορροπία για τα Α, Β και D, δηλαδή:
θΑ = ΚΑ ∙ ΡΑ ∙ θυ
θΒ = ΚΒ ∙ ΡΒ ∙ θυ
θD = ΚD ∙ ΡD ∙ θυ

## Slide 9: Καθοριστικό βήμα το 5 (Εκρόφηση)
Επίσης θα έχουμε χημική ισορροπία:
θC = k2 ∙ θΑ ∙ θΒ / k-2 ∙θD = Κe ∙ θΑ ∙ θΒ / θD
H oλική ταχύτητα θα δίνεται από την διαφορά των επιμέρους ταχυτήτων προσροφήσεως (RaC) και εκροφήσεως ( RdC) του C, δηλαδή:
R = RdC – RaC = kaC ∙ θC - kaC ∙PC ∙θu

## Slide 10: Καθοριστικό βήμα το 5 (Εκρόφηση)

## Slide 11: ETEΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
Στην βιομηχανία χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις επικρατούσες συνθήκες και ως προς την εξάρτηση της θερμοκρασίας από το μήκος και την ακτινική θέση

## Slide 12: Τύποι αντιδραστήρων
Αντιδραστήρες μόνιμης (σταθερής) κλίνης
Αντιδραστήρες διαβρεχόμενοι με νερό
Αντιδραστήρες κινούμενης κλίνης
Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης
Αντιδραστήρες με διασκορπισμένο στην υγρή φάση καταλύτη

## Slide 13: Αντιδραστήρες σταθερής (μόνιμης) κλίνης
Αποτελούνται από έναν ή περισσότερους κυλινδρικούς σωλήνες κατακόρυφους που είναι γεμάτοι με τον καταλύτη που τα σωματίδια του είναι διαφόρου σχήματος και μεγέθους.
Έχουν εσωτερικά ή εξωτερικά συστήματα εναλλαγής θερμότητας
Η συνεχόμενη πορεία των αντιδρώντων μπορεί να είναι ανοδική ή καθοδική

## Slide 14: Αντιδραστήρες σταθερής (μόνιμης) κλίνης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Απλή κατασκευή
Χαμηλό κόστος
Δυνατότητα επιλογής και ελέγχου του χρόνου παραμονής

## Slide 15: Αντιδραστήρες σταθερής (μόνιμης) κλίνης
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δυσκολία στον έλεγχο της εναλλαγής θερμότητας
Δυσκολία στην αναγέννηση του καταλύτη
Μεγάλη πτώση πιέσεως

## Slide 16: Αντιδραστήρες σταθερής (μόνιμης) κλίνης
ΧΡΗΣΕΙΣ
Στην βιομηχανία ΝΗ3, ΗΝΟ3, Η2SΟ4

## Slide 17: Αντιδραστήρες διαβρεχόμενοι με νερό
Είναι παραλλαγή των αντιδραστήρων
σταθερής κλίνης
Η ροή του υγρού είναι καθοδική
Χρησιμοποιήθηκαν για την υδρογόνωση (αφυδρογόνωση) ή και την αποθείωση των υψηλού σημείου ζέσεως κλασμάτων του πετρελαίου

## Slide 18: Αντιδραστήρες κινούμενης κλίνης
Υπάρχει αντιρροή του καταλύτη και του αερίου
Χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση, όπου η σταθερή κλίνη θα χρειαζόταν συνεχώς αναγέννηση λόγω της γρήγορης απενεργοποίησης του καταλύτη

## Slide 19: Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης
Οι αντιδραστήρες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στην πυρόλυση κλασμάτων του πετρελαίου και στην συνέχεια σε πολλούς κλάδους της χημικής βιομηχανίας

## Slide 20: Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ομοιόμορφη θερμοκρασία
Εύκολη ανανέωση του καταλύτη
Χαμηλό κόστος λόγω της συνεχούς λειτουργίας
Μεγάλη επιφάνεια επαφής του αερίου με το στερεό (καταλύτη)

## Slide 21: Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεγάλη πτώση πιέσεως
Αναγκαιότητα διαχωρισμού στερεού από το αέριο μέσω κυκλώνων ή ηλεκτροφίλτρων
Μη δυνατότητα χρησιμοποίησης καταλυτών που έχουν την τάση να συσσωματώνονται

## Slide 22: Αντιδραστήρες με διασκορπισμένο στην υγρή φάση καταλύτη
Χρησιμοποιούνται όταν το ένα από τα αντιδρώντα είναι αέριο και το άλλο υγρό
Μπορεί να είναι αναδευόμενα αυτόκλειστα ή στήλες με διάτρητους δίσκους

## Slide 23: Αντιδραστήρες με διασκορπισμένο στην υγρή φάση καταλύτη
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ομοιόμορφη θερμοκρασία
Καλός έλεγχος της εναλλαγής θερμότητας
Υψηλοί συντελεστές μεταφοράς θερμότητας
Υψηλή ταχύτητα της αντίδρασης
Συνεχής και εύκολη αναγέννηση του καταλύτη

## Slide 24: Αντιδραστήρες με διασκορπισμένο στην υγρή φάση καταλύτη
Χρησιμοποιούνται
κατά την υδρογόνωση των ελαίων,
Κατά τον πολυμερισμό του αιθένιου και του προπάνιου όπου ο καταλύτης αιωρείται στον διαλύτη (κυκλοεξάνιο)

## Slide 25: Δηλητηρίαση καταλύτη
Η δηλητηρίαση της εσωτερικής επιφάνειας του καταλύτη σημαίνει την μείωση των καταλυτικών θέσεων οπότε και την μείωση της αποτελεσματικότητας και του ρυθμού της χημικής αντίδρασης

## Slide 26: Τύποι δηλητηρίασης καταλύτη
Ομοιόμορφη δηλητηρίαση: συμβαίνει όταν η ταχύτητα των δράσεων που οδηγούν στην δηλητηρίαση (απορρόφηση και χημικές αντιδράσεις) είναι χαμηλή σε σχέση με την εσωτερική διάχυση
Εκλεκτική δηλητηρίαση: συμβαίνει στο στόμιο του πόρου λόγω μεγάλης ταχύτητας των δράσεων που οδηγούν στην δηλητηρίαση. Το κέντρο του καταλύτη παραμένει άθικτο