## Slide 1: Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
Δρ Θρασύβουλος Μανιός
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

## Slide 2: Μηχανική Σύσταση Εδάφους
Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm
Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm
Ιλύς: 0,05 έως 0,02 mm
Άργιλος: μικρότερη από 0,02 mm
Η αναλογία με την οποία τα δομικά αυτά στοιχεία συνυπάρχουν σε ένα δείγμα εδάφους καθορίζει τη λεγόμενη μηχανική σύσταση του εδάφους.
Ερώτηση: Τι λείπει από την παραπάνω λίστα για να είναι ολοκληρωμένη η εικόνα ενός εδάφους?

## Slide 3: Μηχανική Σύσταση Εδάφους
Κοινοί χαρακτηρισμοί:
Λεπτόκοκκα (βαριά)
Μέσης σύστασης (μέσα)
Χονδρόκοκκα (ελαφρά)
Ερώτηση: Πως η σύσταση του εδάφους επηρεάζει τις αρδεύσεις?
Ερώτηση: Με ποιο κριτήριο έχουν δοθεί οι χαρακτηρισμοί στις παρενθέσεις?

## Slide 4: Μηχανική Σύσταση Εδάφους

## Slide 5: Μηχανική Σύσταση Εδάφους
Άσκηση:
Έδαφος έχει:
15 % άργιλο
65 % άμμος
20 % ιλύς
Να ευρεθεί ο τύπος του εδάφους?

## Slide 6: Μηχανική Σύσταση Εδάφους
Αργιλοϊλύες
Ιλυώδεις άργιλοι
Αμμούχες άργιλοι
Αμμοϊλύες
Ιλιώδεις άμμοι
Αμμοχάλικα
Ερώτηση: Χρησιμοποιείστε την πυραμίδα που σας δόθηκε για να εκτιμήσετε τη σύσταση ενός εδάφους που χαρακτηρίζεται ως αργιλώδης πηλός

## Slide 7: Μηχανική Σύσταση Εδάφους
Πραγματικό Ειδικό Βάρος
ΕΠ =
Φαινόμενο Ειδικό Βάρος
ΕΦ =
Βάρος Ξηρού Εδάφους
Όγκος Εδάφους Χωρίς Πόρους
Βάρος Ξηρού Εδάφους
Όγκος Εδάφους Μαζί με τους Πόρους

## Slide 8: Χαρακτηριστικά Εδάφους
Πορώδες Εδάφους:
Το ποσοστό του όγκου του εδάφους που δεν καταλαμβάνεται από τα στερεά συστατικά (δηλαδή περιέχει αέρα).
Ένα μέτρο πορώδους του εδάφους είναι η φαινομενική πυκνότητα αυτού. Όσο μικρότερη η φαινομενική πυκνότητα τόσο μεγαλύτερο το πορώδες.
Η φαινομενική πυκνότητα του εδάφους εξαρτάται: Ορυκτολογική και κοκκομετρική σύσταση και δομή Οργανική ουσία
Ερώτηση: Ένα αργιλώδες έδαφος έχει μεγαλύτερο πορώδες από ένα αμμώδες ή το αντίθετο?
Ερώτηση: Συνδέστε το πορώδες ενός εδάφους με το φαινόμενο ειδικό βάρος

## Slide 9: Χαρακτηριστικά Εδάφους
Αερισμός Εδάφους:
Απαραίτητη διαδικασία ανανέωση του αέρα στου πόρους του εδάφους, μέσα από μια σειρά φυσικές και βιολογικές διεργασίες.

## Slide 10: Υγρασία του Εδάφους
Μέθοδοι προσδιορισμού της υγρασίας του εδάφους:
ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ:
Βαρυτομετρική μέθοδος (ξήρανσης - πυριαντηρίου)
Ερώτηση: Υπολογίστε υγρασία εδάφους:
Κάψα: 12 gr
Νωπό δείγμα & Κάψα: 120 gr
Ξηρό δείγμα & Κάψα: 74 gr
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ:
Μέθοδος νετρονίων
Μέτρησης Θερμοκρασίας
Τασίμετρα

## Slide 11: Υγρασία του Εδάφους
Αρχή λειτουργίας:
Προσωρινή επικοινωνία μεταξύ
νερού του τασίμετρου και εκείνου
του εδαφικού διαλύματος δια μέσου
του πορώδους τμήματος
ΑΜΕΣΗ μέτρηση πίεσης
Ενδείξεις:
0. Κορεσμένο σε νερό έδαφος
0 – 10 cbs: υπερβολικό νερό
10 – 20 cbs: υδατοϊκανότητα
20-80 cbs: ζώνη έναρξης της άρδευσης
>80 cbs: σημείο μάρανσης

## Slide 12: Υγρασία του Εδάφους
Ορισμοί:
Κορεσμός: η πλήρωση του συνόλου των πόρων του εδάφους με νερό, στην κατάσταση αυτή το έδαφος συγκρατεί τη μέγιστη ποσότητα νερού.
Νερό Βαρύτητας ή Ελεύθερο Νερό: το νερό που γεμίζει προσωρινά τους πόρους ή τα κενά του εδάφους, και κάτω από την επίδραση της βαρύτητας διηθείται προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
Τριχοειδές Νερό: το νερό που συγκρατείται στο έδαφος από δυνάμεις επιφανειακής τάσεως ή έλξεως σαν συνεχείς μεμβράνες γύρω από τους εδαφικούς πόρους αυτού, και αποτελεί τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας των καλλιεργειών.
Υγροσκοπικό Νερό: το νερό που συγκρατείται πολύ ισχυρά στο έδαφος από δυνάμεις επιφανειακής τάσεως ή έλξεως σα μια λεπτή μεμβράνη γύρω από τους εδαφικούς πόρους, και τα φυτα δεν μπορούν να το προσλάβουν
Νερό σε Αέρια Φάση: το νερό οφείλετε στην εξάτμιση και κινείται από περιοχές υψηλών πιέσεων προς εκείνες με χαμηλότερες πιέσεις

## Slide 13: Υγρασία του Εδάφους

## Slide 14: Υγρασία του Εδάφους

## Slide 15: Υγρασία του Εδάφους

## Slide 16: Υγρασία του Εδάφους

## Slide 17: Υγρασία του Εδάφους
Υδατοϊκανότητα:
Το ποσό του νερού που παραμένει μετά τη στράγγιση ενός κορεσμένου εδάφους, ορίζεται ως υδατοϊκανότητα.
Παράγοντες που επηρεάζουν την υδατοϊκανότητα:
Μηχανική σύσταση
Δομή του εδάφους
Ομοιομορφία
Συνθήκες στράγγισης
Ερώτηση: Η υδατοϊκανότητα είναι το άθροισμα ποιόν μορφών εδαφικής υγρασίας?
Ερώτηση: Για κάθε μια από τις παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την υδατοϊκανότητα, προσδιορίστε πως αυτό γίνεται.

## Slide 18: Υγρασία του Εδάφους
Ορισμοί:
Ξερό Έδαφος: η πλήρης έλλειψη νερού.
Σημείο Μόνιμης Μάρανσης: Είναι το ποσό του νερού το οποίο συγκρατείται από το έδαφος τόσο ισχυρά, ώστε τα φυτά δεν μπορούν να προσλάβουν την ποσότητα νερού για να εξισορροπήσουν τη διαπνοή, με αποτέλεσμα να μαραίνονται.
Σημείο Έσχατης Μάρανσης: Είναι το ποσό του νερού το οποίο συγκρατείται από το έδαφος τόσο ισχυρά, ώστε τα φυτά δεν μπορούν να προσλάβουν καμία ποσότητα νερού για να εξισορροπήσουν τη διαπνοή, με αποτέλεσμα να μαραίνονται.
Ερώτηση: Μεταξύ Ξηρού Εδάφους και Σημείου Έσχατης Μάρανσης, ποια μορφή εδαφικής υγρασίας περιγράφεται?
Ερώτηση: Μεταξύ Σημείου Έσχατης Μάρανσης και Υδατοϊκανότητας, ποια μορφή εδαφικής υγρασίας περιγράφεται?

## Slide 19
Υγρασία του Εδάφους

## Slide 20
Ορισμοί:
Φαινόμενο της διήθησης: η διείσδυση του νερού στο έδαφος, που εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας, τη δομή και την υφή, τη σε βάθος ομοιογένεια και από την εδαφική υγρασία.
Αρχική διηθητικότητα: η ταχύτητα διήθησης στην αρχή του φαινομένου
Τελική ή βασική διηθητικότητα: η σταθερή τιμή που παίρνει μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου
Στιγμιαία διηθητικότητα: η ταχύτητα διήθησης οποιαδήποτε στιγμή
Η αθροιστική διηθητικότητα: η ποσότητα του νερού που διηθείται στο έδαφος από την αρχή του φαινομένου μέχρι κάποιο χρόνο
Διήθηση του Νερού στο Έδαφος

## Slide 21
Ερώτηση: Πότε συμπήπτει η αρχική διηθητικότητα με τη στιγμιαία διηθητικότητα?
Ερώτηση: Ποιά είναι ποιο μεγάλη, η αρχική ή η τελική διηθητικότητα και γιατί?
Διήθηση του Νερού στο Έδαφος

## Slide 22
Ερώτηση: Στους παρακάτω παράγοντες που επηρεάζουν τη διηθητικότητα, βάλτε θετικό ή αρνητικό πρόσιμο και εξηγείστε το.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διηθητικότητα:
Η στεγανοποίηση της επιφάνειας του εδάφους
Η δημιουργία υπεδάφιας αδιαπέραστης στρώσης
Η προσθήκη οργανικών ουσιών
Οι εδαφοκαλλιεργητικές εργασίες
Τα φερτά υλικά του αρδευτικού νερού
Η διάβρωση του εδάφους
Η περιεκτικότητα του αρδευτικού νερού σε άλατα
Διήθηση του Νερού στο Έδαφος

## Slide 23
Ως προς τη βασική ή τελική διηθητικότητα διακρίνονται επτά (7) κατηγορίες διηθητικότητας:
Πολύ βραδεία: < 0,1 cm / h
Βραδεία: 0,1 - 0,5 cm / h
Μετρίως βραδεία: 0,5 – 2,0 cm / h
Μέτρια : 2,0 – 6,5 cm / h
Μετρίως Ταχεία: 6,5 – 12,5 cm / h
Ταχεία: 12,5 – 25,0 cm / h
Πολύ Ταχεία: > 25 cm / h
Ερώτηση: Ποιά είναι η αναμενόμενη τιμή τελικής διηθητικότητας σε ένα αμμώδες έδαφος και γιατί?
Διήθηση του Νερού στο Έδαφος

## Slide 24
Διαβρεχόμενη Επιφάνεια Εδάφους: αφορά κυρίως σημειακή άρδευση και προσδιορίζει το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας της καλλιέργειας το οποίο δέχεται την ποσότητα νερού για άρδευση
Διαβρεχόμενος Όγκος Εδάφους: ο όγκος του εδάφους της καλλιέργειας που καλύπτεται από το νερό άρδευσης
Ερώτηση: Τι μας ενδιαφέρει να πετύχουμε σε ότι αφορά την διαβρεχόμενη επιφάνεια?
Ερώτηση: Τι μας ενδιαφέρει να πετύχουμε σε ότι αφορά το διαβρεχόμενο όγκο?
Ποσοστό Διαβρεχόμενου Εδάφους

## Slide 25
Ποσοστό Διαβρεχόμενου Εδάφους
Διάμετρο Διαβροχής |  |  | 
Παροχή σε l/h | Ελαφρό Έδαφος | Μέσο Έδαφος | Βαρύ Έδαφος
1,5 | 0,25 | 0,60 | 1,10
2,0 | 0,40 | 0,40 | 1,20
4,0 | 0,75 | 1,25 | 1,60
8,0 | 1,25 | 1,60 | 2,10
12,0 | 1,60 | 2,00 | 2,50
Ερώτηση: Με βάση τις παραπάνω τιμές μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για την κατηγορία βασικής ή τελικής διήθητικότητας για κάθε κατηγορία εδάφους?:

## Slide 26
Ερώτηση: τι γνωρίζεται για το ρόλο του νερού στην ανάπτυξη των φυτών?
Το νερό αντιπροσωπεύει το 60 έως και το 95 % του βάρους των φυτών.
Απαιτούνται ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες νερού για την παραγωγή 1,0 kg φυτικής ξηρής ουσίας
Το νερό αποτελεί το μέσο μεταφοράς όλων των θρεπτικών στοιχειών από τη ρίζα στα φύλλα
Αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα θερμοκρασίας για τα φυτά – φαινόμενο διαπνοής
Συμμετέχει στη φωτοσύνθεση
Αναβαθμίζει προβληματικά ως προς την αλατότητα εδάφη
Ερώτηση: ποια είναι η χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης?
6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών

## Slide 27
Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό για Παραγωγή 1 kg ξηρής ουσίας |  |  | 
Καλλιέργεια | Λίτρα Νερού | Καλλιέργεια | Λίτρα Νερού
Βαμβάκι | 350 – 500 | Τριφύλλι | 500 – 600
Φράουλα | 450 – 550 | Μηδική | 550 – 900
Μπιζέλια | 450 – 550 | Αραβόσιτος | 200 – 400
Φιστίκια | 300 – 500 | Σόργο | 250 – 350
Σιτηρά | 350 – 500 | Καπνός | 800 – 900
Γεώμηλα | 300 - 600 | Ζαχαροκάλαμο | 700 - 1000
Ερώτηση: Με βάση τις παραπάνω ΜΕΣΕΣ τιμές μπορείτε να υπολογίσετε τις ετήσιες ανάγκες σε νερό καλλιέργειας τριφυλλιού, με βάση μια μέση παραγωγή ανά στρέμμα της τάξης των 2,250 kg ΞΟ?:
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών

## Slide 28
Ερώτηση: Καθώς το νερό στο έδαφος μειώνεται – λόγο κατανάλωσης από το φυτό – από την υδατοϊκανότητα προς το σημείο μόνιμης μάρανσης, ποια εκτιμάτε ότι είναι η επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης?
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών
Chart: 
Ρυθμός Ανάπτυξης | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Ρυθμός Ανάπτυξης | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80

## Slide 29
Ζώνη Ριζοστρώματος: Κατανομή, πυκνότητα και βάθος κύριου όγκου των ριζών
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών

## Slide 30
Ζώνη Ριζοστρώματος: Κατανομή, πυκνότητα και βάθος κύριου όγκου των ριζών
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών

## Slide 31
Βάθος 0 – 10 cm : αντλούν το 32 %
Βάθος 10 – 20 cm : αντλούν το 22 %
Βάθος 20 – 30 cm : αντλούν το 18 %
Βάθος 30 – 40 cm : αντλούν το 14 %
Βάθος 40 – 50 cm : αντλούν το 11 %
Βάθος > 50 cm : αντλούν το 3 %
Ο Ρόλος του Νερού στην Ανάπτυξη των Φυτών

## Slide 32
Εξατμισοδιαπνοή: το νερό που απομακρύνεται από την καλλιέργεια (έδαφος + φυτό) είτε μέσω εξάτμισης (από την επιφάνεια του εδάφους και των φυτών) είτε μέσω διαπνοής.
Επίσης ονομάζεται και υδατοκατανάλωση
Συστατικό νερό: αποτελεί το εξαιρετικά μικρό ποσοστό του νερού που διέρχεται μέσα από τα φυτά και δεσμεύεται σε αυτά
Νερό βλάστησης: αποτελεί την πλειονότητα του νερού που διέρχεται μέσα από τα φυτά και διαπνέεται
Δυναμική Εξατμισοδιαπνοή: αποτελεί μια μέτρηση της διαπνοής σε «σταθερές» καταστάσεις, δηλαδή την υγρασία του εδάφους στην υδατοϊκανότητα και την ανάπτυξη σε μέγιστο ρυθμό
Πραγματική εξατμισοδιαπνοή: αναφέρεται στις πραγματικές καταστάσεις της καλλιέργειας, με μείωση της εδαφικής υγρασίας στο στρώμα ενδιαφέροντος κάτω από την υδατοϊκανότητα.
Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

## Slide 33
Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή. Για την απάντηση των ερωτήσεων θα θεωρείτε ότι με εξαίρεση την υπο-αξιολόγηση παράμετρο ΟΛΕΣ οι άλλες παραμένουν σταθερές και ισότιμες.
Εδαφικοί.
  Ερώτηση: Με ποιο τρόπο εδαφικοί παράγοντες επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή?
Φυτικοί
  Ερώτηση: Με ποιο τρόπο φυτικοί παράγοντες επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή?
Κλιματικοί
  Ερώτηση: Με ποιο τρόπο κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή?
Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

## Slide 34
Υπολογισμός της Εξατμισοδιαπνοής, τι θα πρέπει να καταγραφεί / παρατηρηθεί:
  Εισερχόμενη ποσότητα νερού στο χρόνο (βροχόπτωση κ άρδευση)
  Ποσότητα νερού που απορρέει (ελεύθερο νερό)
  Κατάσταση εδάφους σε σχέση με την υγρασία (πχ υδατοικανότητα)
  Ανάπτυξη φυτών και καλλιεργητικές τεχνικές
Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

## Slide 35
Υπολογισμός της Εξατμισοδιαπνοής: Μέθοδος των Λυσίμετρων
Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

## Slide 36
Υπολογισμός της Εξατμισοδιαπνοής: Μέθοδος των Λυσιμέτρων
Οι Ανάγκες των Καλλιεργειών σε Νερό

## Slide 37
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 38
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 39
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
    Όσο μεγαλύτερο το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τόσο μικρότερη η δόση άρδευσης. Σωστό ή λάθος?
    Καθορίζεται και από το επιθυμητό σημείο εδαφικής υγρασίας, μεταξύ υδατοϊκανότητας και σημείου μάρανσης. Σωστό ή Λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 40
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 41
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
    Όσο μεγαλύτερο το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τόσο μικρότερη η δόση άρδευσης. Σωστό ή λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 42
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
    Όσο μεγαλύτερο το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τόσο μικρότερη η δόση άρδευσης. Σωστό ή λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 43
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
    Όσο μεγαλύτερο το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τόσο μικρότερη η δόση άρδευσης. Σωστό ή λάθος?
    Καθορίζεται και από το επιθυμητό σημείο εδαφικής υγρασίας, μεταξύ υδατοϊκανότητας και σημείου μάρανσης. Σωστό ή Λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 44
Ορισμοί:
  Δόση άρδευσης ή καθαρό ύψος νερού, εννοούμε την ποσότητα ή τον όγκο του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των φυτών:
    Αυτή εξαρτάται, από την υδατοκατανάλωση των περισσότερων τροφοδοτούμενων φυτών. Σωστό ή Λάθος?
    Είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιούνται τοπικά / σημειακά συστήματα άρδευσης (στάγδην) παρά γενικής διαβροχής: Σωστό ή λάθος? Και γιατί?
    Όσο μεγαλύτερο το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τόσο μικρότερη η δόση άρδευσης. Σωστό ή λάθος?
    Καθορίζεται και από το επιθυμητό σημείο εδαφικής υγρασίας, μεταξύ υδατοϊκανότητας και σημείου μάρανσης. Σωστό ή Λάθος?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 45
Ορισμοί:
  Δόση εφαρμογής, είναι η ποσότητα του νερού που απαιτείται να εφαρμοστεί ώστε να καλυφθεί η υδατοκατανάλωση και των λιγότερο τροφοδοτούμενων φυτών.
  Εύρος άρδευσης (ή συχνότητα ή διάστημα άρδευσης) είναι το μεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων διάστημα.
  Διάρκεια άρδευσης, εννοούμε το χρόνο που μεσολαβεί από την έναρξη μέχρι τη λήξη της άρδευσης
  Ερώτηση: Ποια η διαφορά μεταξύ δόσης άρδευσης και δόσης εφαρμογής?
    Βλέπε όρο ημερήσιο υδατικό έλλειμα
  Ερώτηση: Πέρα από την εξατμισοδιαπνοή ποιές παράμετροι καθορίζουν περισσότερο το εύρος άρδευσης για την ίδια καλλιέργεια?
  Ερώτηση: Στην πράξη δύο βασικές παράμετροι καθορίζουν τη διάρκεια της άρδευσης, ποιες είναι αυτές?
Ποσότητα και Συχνότητα των Αρδεύσεων

## Slide 46
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Με βάση τη μέθοδο άρδευσης:
  Κατάκλυση
  Κατιονισμός
  Στάγδην
  Πορώδεις / διάτρητοι σωλήνες
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 47
Ερώτηση: Με βάση τις μεθόδους κατάταξης των αρδεύσεων, κατατάξτε τη στάγδην άρδευση.
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 48
Ερώτηση: Με βάση τις μεθόδους κατάταξης των αρδεύσεων, κατατάξτε τη στάγδην άρδευση.
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 49
Ερώτηση: Με βάση τις μεθόδους κατάταξης των αρδεύσεων, κατατάξτε τη στάγδην άρδευση.
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 50
Ερώτηση: Με βάση τις μεθόδους κατάταξης των αρδεύσεων, κατατάξτε τη στάγδην άρδευση.
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 51
Ερώτηση: Με βάση τις μεθόδους κατάταξης των αρδεύσεων, κατατάξτε τη στάγδην άρδευση.
Με βάση τη διαβροχή του εδάφους:
  Ολική
  Τοπική
Με βάση τη θέση χορήγησης νερού:
  Επιφανειακή
  Υπόγεια / Υπο-επιφανειακή
Με βάση το είδος ροής:
  Ελεύθερη
  Υπό πίεση
Κατάταξη Μεθόδων Άρδευσης

## Slide 52
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 53
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 54
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 55
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 56
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 57
Πλεονεκτήματα
  Χαμηλό κόστος υποδομών
  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
  Μικρή εξάρτηση από μηχανικά / κινούμενα συστήματα
Μειονεκτήματα
  Υψηλό κόστος συντήρησης / διαμόρφωσης
  Χαμηλή απόδοση - Υψηλές απώλειες νερού
  Προβλήματα με διάβρωση – υψηλός κίνδυνος
  Πιθανά προβλήματα με παγετούς
  Υψηλή εξάρτηση από ανθρώπινο δυναμικό – εμπειρική διαδικασία
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Κατάκλυση

## Slide 58
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός

## Slide 59
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός

## Slide 60
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός
Μεταφερόμενο Σύστημα

## Slide 61
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός
Σύστημα
Ορθογωνικής
Διάταξης

## Slide 62
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός
Αγωγός Εφαρμογής Μετακινούμενος κατά μήκος του Αγωγού Μεταφοράς

## Slide 63
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός
Σύστημα Αυτοπροωθούμενου Εκτοξευτήρα

## Slide 64
Πλεονεκτήματα
  Οικονομία νερού σε σχέση με την κατάκλυση
  Δεν καταστρέφεται καλλιεργήσιμη γη
  Δεν απαιτούνται ισοπεδώσεις
  Αποφεύγονται οι διαβρώσεις του εδάφους
  Δυνατότητα αξιοποίησης μικρών παροχών
  Ελάττωση της απαίτησης σε ανθρώπινο δυναμικό
  Προστασία από τους παγετούς
  Δυνατότητα εφαρμογής λιπάνσεων
Μειονεκτήματα
  Υψηλό κόστος λειτουργίας (ενέργεια)
  Υψηλό κόστος εξοπλισμούς
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Καταιονισμός

## Slide 65
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση

## Slide 66
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση

## Slide 67
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση

## Slide 68
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση

## Slide 69
Πλεονεκτήματα
  Οικονομία νερού σε σχέση με την κατάκλυση και καταιονισμό
  Μείωση στην ανάπτυξη ζιζανίων
  Δεν καταστρέφεται καλλιεργήσιμη γη
  Δεν απαιτούνται ισοπεδώσεις
  Αποφεύγονται οι διαβρώσεις του εδάφους
  Δυνατότητα αξιοποίησης μικρών παροχών
  Ελάττωση της απαίτησης σε ανθρώπινο δυναμικό
  Δυνατότητα εφαρμογής λιπάνσεων
  Βελτίωση δυνατότητας κίνησης μέσα στην καλλιέργεια
  Μείωση μυκητολογικών και εντομολογικών προβλημάτων
  Δυνατότητα αξιοποίησης αλατούχων νερών
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση

## Slide 70
Μειονεκτήματα
  Φραξίματα
  Συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος
  Αδυναμία προστασίας από παγετούς
  Εκτεθειμένα συστήματα σε κίνηση μηχανήματων και ζώων
Επιφανειακές Μέθοδοι Άρδευσης - Μικροάρδευση