## Slide 1: Programming with Bluetooth

## Slide 2: Εισαγωγή HC-05 BT module
-1 Enable / Key  This pin is used to toggle between Data Mode (set low) and AT command mode (set high). By default it is in Data mode
-2 Vcc
-3 Ground
-4 TX Transmits Serial Data. Everything received via Bluetooth will be given out by this pin as serial data.
-5 RX  Receive Serial Data. Every serial data given to this pin will be broadcasted via Bluetooth
-6 State The state pin is connected to on board LED, it can be used as a feedback to check if Bluetooth is working properly.
-7 LED
  Blink once in 2 sec: Module has entered Command Mode
  Repeated Blinking: Waiting for connection in Data Mode
  Blink twice in 1 sec: Connection successful in Data Mode
-8Button  Used to control the Key/Enable pin to toggle between Data and command Mode

## Slide 3: HC-05 BT module
HC-05 Default Settings
Default Bluetooth Name: “HC-05”
Default Password: 1234 or 0000
Default Communication: Slave
Default Mode: Data Mode
Data Mode Baud Rate: 9600, 8, N, 1
Command Mode Baud Rate: 38400, 8, N, 1
HC-05 Technical Specifications
Serial Bluetooth module for Arduino and other microcontrollers
Operating Voltage: 4V to 6V (Typically +5V)
Operating Current: 30mA
Range: <100m
Works with Serial communication (USART) and TTL compatible
Follows IEEE 802.15.1 standardized protocol
Uses Frequency-Hopping Spread spectrum (FHSS)
Can operate in Master, Slave or Master/Slave mode
Can be easily interfaced with Laptop or Mobile phones with Bluetooth
Supported baud rate: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800

## Slide 4: Συνδεσμoλογία Arduino με HC-05

## Slide 5: Συνδεσμολογία με Arduino I – μεσω UART pins και διαιρετη τασης

## Slide 6: Συνδεσμολογία με Arduino ΙΙ – “Προτεινόμενη” με SoftwareSerial
Με διαιρέτη τάσεως.
Το Tx του Arduino στο Rx του HC-05 και το Rx του Arduino στο Tx του HC-05.
Γίνεται με Softwareserial , δηλαδή έχουμε θέσει τα Tx και Rx σε άλλα pins του Arduino.
Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε την συνδεσμολογία.

## Slide 7: Προτεινόμενη άσκηση
Κατασκευάστε το παραπάνω κύκλωμα. Το ζητούμενο είναι ανά ένα δευτερόλεπτο να εμφανίζουμε τιμή ενός ποτενσιόμετρου στο Α0, ενώ με αποστολή χαρακτήρα 1 ή 0 (από την android συσκευή) θα ανάβει ή σβήνει ένα LED στο pin 13.
Arduino code: SerialBT_example
Android app: Serial BT terminal

## Slide 8: Επικοινωνία Arduino (Master) με Arduino (Slave)
Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε θα θέσουμε το ενα Arduino σε ρολο BT master και το άλλο σε ρολο slave ME AT COMMANDS
Πρώτα θα προγραμματίσουμε το slave και μετά το Master
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-configure-pair-two-hc-05-bluetooth-module-master-slave-commands/

## Slide 9: Λειτουργία HC-05 σε AT mode
Πραγματοποιούμε την παραπάνω συνδεσμολογία ΙΙ.
Φορτώνουμε στο κάθε ARDUINO το sketch_AT_commands.ino
Αφαιρούμε την τροφοδοσία από το κύκλωμα.
Πατάμε το μπουτόν στο HC-05 και χωρίς να το αφήσουμε, συνδέουμε την τροφοδοσία.
Αν το LED του HC-05 αναβοσβήνει ανά δύο δευτερόλεπτα είμαστε σε AT MODE, αλλιώς επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 ως 4.
Ανοίγουμε το serial monitor του IDE με “Both NL & CR” και με baud rate 38400.
Τώρα μπορούμε να εισάγουμε ΑΤ εντολές.
Όταν τελειώσουμε αποσυνδέουμε τα +5V από ΕΝ ή ΚΕΥ

## Slide 10: Εντολές ΑΤ
More AT commands

## Slide 11: Hc-05 Slave - AT programming
Δίνω ΑΤ και μου απαντάει ΟΚ άρα όλα καλά
Θέλω να ορίσω ταχύτητα επικοινωνίας 38400
Δίνω AT+UART? Και μου απαντάει σε ποια ταχύτητα μιλάει, αν θέλω να την ορίσω γράφω
AT+UART=38400,0,0
Eξασφαλίζω με “AT+ROLE? Αν απαντήσει 0 ότι το ΒΤ είναι σε slave mode αλλιώς το ορίζω εγώ
AT+ROLE=0
Σημαντικό
Mε AT+ADDR? Παίρνω τη διεύθυνση του ΒΤ σημειώστε τη γιατί θα τη χρειαστούμε στο προγραμματισμό του MASTER

## Slide 12: Hc-05 Master - AT programming
Δίνω ΑΤ και μου απαντάει ΟΚ άρα όλα καλά
Θέλω να ορίσω ταχύτητα επικοινωνίας 38400
Δίνω AT+UART? Και μου απαντάει σε ποια ταχύτητα μιλάει, αν θέλω να την ορίσω γράφω
AT+UART=38400,0,0
Eξασφαλίζω με “AT+ROLE? Αν απαντήσει 1 ότι το ΒΤ είναι σε slave mode αλλιώς το ορίζω εγώ.
AT+ROLE=1
Σημαντικό
Mε AT+BIND= Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΌ ΤΟ SLAVE
Εξασφαλίζω ότι μόλις ανοίξουν θα συνδεθούν σε master-slave mode

## Slide 13: Κώδικας
Κάνουμε Upload τον κώδικα και στα δύο Arduino.

## Slide 14: ESP32 - Bluetooth

## Slide 15: ESP32 – Classic Bluetooth
Το ESP32 έχει δύο τύπους Bluetooth, το Bluetooth Classic και το Bluetooth Low Energy. Το ESP32, σε σχέση με το Arduino, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το HC-05 για να συνδεθεί με μια συσκευή. Ο κώδικας για το Classic είναι ο εξής :
Χρήσιμο link:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/
#include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial SerialBT;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
SerialBT.begin("ESP32test");
//Bluetooth device name
Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
}
void loop()
{
if (SerialBT.available())
{
Serial.write(SerialBT.read());
}
delay(20);
}
Κώδικας για Bluetooth χωρίς HC-05

## Slide 16: Προτεινόμενη άσκηση
Φτιάξτε ένα κύκλωμα με ένα LED και ένα ποτενσιόμετρο πάνω σε ESP32. Στην συνέχεια, μέσω Bluetooth, να στέλνετε την τιμή του ποτενσιόμετρου στην συσκευή. Τέλος, με εντολή από την συσκευή, να ανοιγοκλείνετε το LED.

## Slide 17: ESP32 Bluetooth Low Energy (BLE)
https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-low-energy-ble-arduino-ide/

## Slide 18: ESP32 - BLE
Εκτός από το Classic Bluetooth, όπως είπαμε προηγουμένως, το ESP32 έχει και το BLE. Το Ble ειδικεύεται στις συνδέσεις μικρής εμβέλειας και στην αποστολή μικρών «πακέτων» πληροφορίας. Τo BLE ,σε σχέση με το κλασσικό Bluetooth, μπαίνει σε Sleep Mode όταν δεν υπάρχει σύνδεση με άλλη συσκευή. Επίσης, δεν υποστηρίζει μόνο point-to-point επικοινωνία, αλλά έχει Broadcast mode και Mesh.
Βασική βιβλιοθήκη : https://github.com/nkolban/ESP32_BLE_Arduino

## Slide 19: BLE Server and Client
Με το Ble, υπάρχουν δύο είδη συσκευών, ο SERVER και ο CLIENT. Ένα ESP32 μπορεί να είναι και τα δύο.
Ο SERVER διαφημίζει (Advertise) την ύπαρξή του, έτσι ώστε να ανιχνευθεί από άλλες συσκευές και περιέχει πληροφορίες για να τις διαβάσουν οι CLIENTS.
Ο CLIENT με το που βρει τον SERVER που αναζητεί, δημιουργεί μια σύνδεση και διαβάζει τις πληροφορίες που του παρέχονται.
Όπως είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια το BLE υποστηρίζει Broadcast mode και MESH :
Broadcast : ο SERVER αποστέλλει πληροφορία σε πολλούς Clients που έχουν συνδεθεί.
Mesh : Όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες.

## Slide 20: GATT - Generic Attributes
Το GATT ορίζει την ιεραρχία που επικρατεί στην πληροφορία που αποστέλλεται στις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι το GATT ορίζει την μορφή των μηνυμάτων στέλνουν/διαβάζουν δύο BLE συσκευές.

## Slide 21: BLE Service
Στην κορυφή της ιεραρχίας είναι το Profile, το οποίο το συνθέτουν ένα ή περισσότερα Services. Το κάθε Service περιέχει τουλάχιστον ένα characteristic, επίσης μπορεί να αναφέρουν άλλα Services. Το Service είναι απλά μια συλλογή από πληροφορίες, πχ αποτελέσματα αισθητήρα.
Υπάρχουν Services που έχουν οριστεί από το SIG (Bluetooth Special Interest Group).

## Slide 22: BLE Characteristic
Τα Characteristics παρέχονται από τα Services και εκεί βρίσκεται η πληροφορία. Τα characteristic έχουν δύο χαρακτηριστικά : characteristic declaration ( περιγραφή ενός characteristic) και characteristic value.
Οι ιδιότητες που έχουν είναι οι εξής :
Broadcast
Read
Write without response
Write
Notify
Indicate
Authenticated Signed Writes
Extended Properties

## Slide 23: UUID
Κάθε Service, characteristic και descriptor έχουν ένα αναγνωριστικό UUID. To κάθε UUID είναι ένας 128-bit αριθμός. Για παράδειγμα :
55072829-bc9e-4c53-938a-74a6d4c78776
Το https://www.uuidgenerator.net/ δημιουργεί Custom UUIDs για κώδικα.

## Slide 24: Παράδειγμα χρήσης ESP32 BLE – Server
Ο κώδικας αυτός δημιουργεί έναν BLE Server. Υπάρχει στα Examples της βιβλιοθήκης.

## Slide 25: Παράδειγμα χρήσης ESP32 BLE – Client/Scanner
Ο κώδικας αυτός βρίσκει τους κοντινούς του Server.
Υπάρχει στα Examples της βιβλιοθήκης.

## Slide 26: Android συσκευή ως Client
Για να μπορεί μια Android συσκευή να συνδεθεί σε έναν Server ως Client, χρειάζεται την εφαρμογή «nrf Connect» που υπάρχει στο play store. Όμως θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και την τοποθεσία της συσκευής πριν την σύνδεση.

## Slide 27: Επιπλέον παράδειγμα χρήσης του BLE Server με BME280 και OLED οθόνη.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-ble-server-client/