## Slide 1
<number>
Το εργαλείο Homer

## Slide 2
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Είναι κυρίως οικονομετρικό μοντέλο για τη σύγκριση παραμέτρων και μεγέθους συνιστωσών και για τη διερεύνηση συνθέσεων ενός αυτόνομου ή διασυνδεδεμένου μικρού ΣΗΕ.
Διερευνά αν οι παράμετροι επηρρεάζουν τη λειτουργία και το κόστος της προτεινόμενης λύσης ηλεκτροδότησης
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 3
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Δεν είναι κατάλληλο για σοβαρότερους τεχνικούς περιορισμόύς όπως για παράδειγμα
  Τάση καταναλωτή
  Συμπεριφορά Αντιστροφέα
  Δυναμικές μεταβολές των συνιστωσών
  Σύνθετες στρατηγικές οικονομικής κατανομής
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 4
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.nrel.gov (Aμερική)
Δίνει τη δυνατότητα διαστασιολόγησης διασυνδεδεμένων και μη συστημάτων με τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων πηγών ΑΠΕ αλλά και γεννητριών για εφεδρεία
Δίνει τη δυνατότητα προσθήκης παραμέτρων ευαισθησίας για την ισχύ, τις τιμές κόστους, τους βαθμούς απόδοσης, τον αριθμό των Ανεμογεννητριών κλπ.
Επιτρέπει την παρακολούθηση παραμέτρων για ένα ολόκληρο έτος σε ωριαία βήματα
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 5
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Για κάθε ώρα, η θερμική και η ηλεκτρική ζήτηση συγκρίνεται με τη δυνατότητα παραγωγής από το ενεργειακό σύστημα και υπολογίζει τη ροή από και προς κάθε συνιστώσα
Οι υπολογισμοί ενεργειακού ισοζυγίου επαναλαμβάνονται για κάθε συνδυασμό ενεργειακών συστημάτων
Καθορίζει αν ο συνδυασμός που προτείνει ο χρήστης είναι εφικτός και εκτιμά το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος για το χρόνο ζωής του έργου
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 6
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Χαρακτηριστική Εικόνα
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 7
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Δυνατότητα μεταβολής του φορτίου ζήτησης, της ηλιακής ακτινοβολίας (και μέσω internet),προσθήκη ταυτόχρονα Α/Γ και Φ/Β.
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 8
<number>
Το πρόγραμμα HOMER
Δυνατότητα εξαγωγής γραφικών αναπαραστάσεων-για παράδειγμα ωριαίες καμπύλες-καμπύλες διάρκειας φορτίου κλπ,
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε αρχείο κειμένου.
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 9
<number>
Το πρόγραμμα HOMER-Φορτίο
Μπορεί να συνθέσει ωριαία χρονοσειρά από μηνιαίες μέσες τιμές σε πίνακες (θα το δόυμε στην πράξη) ή να εισαχθεί από αρχεία τύπου txt
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 10
<number>
Το πρόγραμμα HOMER-Καμπύλη Διάρκειας
Μπορεί να συνθέσει ωριαία χρονοσειρά από μηνιαίες μέσες τιμές σε πίνακες (θα το δόυμε στην πράξη) ή να εισαχθεί από αρχεία τύπου txt
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 11: Καμπύλη Διάρκειας Φορτίου
<footer>
Δείχνει το πόσο συχνά υπερβαίνουμε μία τιμή. Κατανοούμε μέγιστο/ελάχιστο-προκύπτει με ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά

## Slide 12
Μαθηματικοί τύποι
Συνολική ενέργεια
Μέσο φορτίο
Συντελεστής φορτίου
Συντελεστής Χρησιμοποίησης (utilization factor)
Συντελεστής ετεροχρονισμού
Ο συντελεστής ετεροχρονισμού δείχνει πως επηρεάζει η μία ομάδα καταναλωτών τη συνολική αιχμή και την ομαλοποίηση
Διάρκεια αιχμής
Notes: 31/07/2610 Dec 2009
DISTRES Trial Run -Module 3: Local specificities and best practice at MED Countries
10 Dec 2009
Unit 3.2: EU & MED Countries Targets
<number>
<number>

## Slide 13
<number>
Το πρόγραμμα HOMER-Υπολογισμός καμπύλης κατανάλωσης
Το βασικό μενού για τυπικές καμπύλες φαίνεται παρακάτω:
Δυνατότητα λεπτομερούς προσθήκης καμπύλης κατανάλωσης καυσίμου
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>

## Slide 14
<number>
HOMER-Καμπύλη κατανάλωσης Καυσίμου
Είναι προτιμότερο, αν έχουμε δεδομένα, να χρησιμοποιούμε την αναλυτική περιγραφή-ακριβέστερο αποτέλεσμα:
Μοντελοποίηση σε μορφή ax2+bx
Notes: ΚΕΑ Ρεθύμνο-Σεμινάριο για τις ΑΠΕ και τα Φ/Β Συστήματα
Αντιστροφείς
<number>