## Slide 2: I2C communication

## Slide 3: I2C communication
Βιβλιοθήκη Wire.h
Pins A4 for SDA και A5 for SCL
Μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα επικοινωνίας με TWBR = 12 για 400kHz(max), 32->200kHz, 72->100kHz (default) κτλ
Μηνύματα μέχρι μήκους 32bytes
recieveEvent() & requestEvent() είναι ISRs όποτε πρέπει να αποφεύγονται τα delays, serial prints, ο πολύς κώδικας, άλλα interrupts. Χρήση μεταβλητών volatile

## Slide 4: I2C communication Master Write  Slave Read
//ΜΑΣΤΕΡ
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin();
} byte x = 0;
void loop() {
Wire.beginTransmission(8); //to slave #8 Wire.write("x is "); // sends five bytes Wire.write(x); // sends one byte Wire.endTransmission(); x++; delay(500); }
//SLAVE
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(8); // join i2c with address #8 Wire.onReceive(receiveEvent); //register event Serial.begin(9600); } void loop() { delay(100); } void receiveEvent(int howMany) { while (1 < Wire.available()) { char c = Wire.read();
Serial.print(c); } int x = Wire.read(); //receive byte as int Serial.println(x); }
Link to code

## Slide 5: I2C communication Slave Write  Master Read
//ΜΑΣΤΕΡ
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master) Serial.begin(9600);
} void loop() { Wire.requestFrom(8, 6); //request 6 bytes from slave device #8 while (Wire.available()) { // slave may send less than requested char c = Wire.read(); // receive a byte as character Serial.print(c); } delay(500); }
//SLAVE
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(8); // join i2c bus with address #8 Wire.onRequest(requestEvent); // register event } void loop() { delay(100); } // function that executes whenever data is requested by master // this function is registered as an event void requestEvent() { Wire.write("hello _"); //msg of 6 bytes as expected by master }
Link to code

## Slide 6: I2C ΑΣΚΗΣΗ
MASTER
SLAVE
Θέλουμε να ρυθμίζουμε το led με PWM από το ποτενσιόμετρο του SLAVE. Το κύκλωμα είναι πλήρες?

## Slide 7: I2C ΑΣΚΗΣΗ - ΛΥΣΗ
//MASTER REQUESTING POT VAL
#include <Wire.h>
//#include <I2C_Anything.h>
void setup() {
pinMode(11,OUTPUT);
Wire.begin(); //master does not have //address(optional)
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Wire.requestFrom(8, 2);
//I2C_readAnything(val);
if (Wire.available()) {
int val = Wire.read ();
val <<= 8; //shift val to the left by 8 bits
val |= Wire.read (); //OR shifted val with next byte
Serial.println(val);
int led = map(val,0,1023,0,255);
analogWrite(11, led);
}
delay(500);
}
http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
//SLAVE SENDING POT VALUE
#include <Wire.h>
//#include <I2C_Anything.h>
void setup() {
pinMode(A0,INPUT);
Serial.begin(9600);
Wire.begin(8); //slaves address
Wire.onRequest(requestEvent);
}
void loop() {
delay(100);
}
void requestEvent() {
byte buf [2];
int pot = analogRead(A0);
buf [0] = pot >> 8; //add to buf[0] the left 8 bits of pot by
//shifting pot to the right by 8 bits
buf [1] = pot & 0xFF; //gets the right 8 bits
Wire.write (buf, 2);
Serial.println(pot);
//int pot = analogRead(A0);
//I2C_writeAnything(pot);
}

## Slide 9: HC-05 BT module
-1 Enable / Key  This pin is used to toggle between Data Mode (set low) and AT command mode (set high). By default it is in Data mode
-2 Vcc
-3 Ground
-4 TX Transmits Serial Data. Everything received via Bluetooth will be given out by this pin as serial data.
-5 RX  Receive Serial Data. Every serial data given to this pin will be broadcasted via Bluetooth
-6 State The state pin is connected to on board LED, it can be used as a feedback to check if Bluetooth is working properly.
-7 LED
  Blink once in 2 sec: Module has entered Command Mode
  Repeated Blinking: Waiting for connection in Data Mode
  Blink twice in 1 sec: Connection successful in Data Mode
-8Button  Used to control the Key/Enable pin to toggle between Data and command Mode

## Slide 10: HC-05 BT module

## Slide 11: HC-05 BT module
HC-05 Default Settings
Default Bluetooth Name: “HC-05”
Default Password: 1234 or 0000
Default Communication: Slave
Default Mode: Data Mode
Data Mode Baud Rate: 9600, 8, N, 1
Command Mode Baud Rate: 38400, 8, N, 1
HC-05 Technical Specifications
Serial Bluetooth module for Arduino and other microcontrollers
Operating Voltage: 4V to 6V (Typically +5V)
Operating Current: 30mA
Range: <100m
Works with Serial communication (USART) and TTL compatible
Follows IEEE 802.15.1 standardized protocol
Uses Frequency-Hopping Spread spectrum (FHSS)
Can operate in Master, Slave or Master/Slave mode
Can be easily interfaced with Laptop or Mobile phones with Bluetooth
Supported baud rate: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800

## Slide 12: Συνδεσμολογία με Arduino I “προβληματική”
Απευθείας συνδεσμολογία χωρίς διαιρέτη τάσεως,
Rx->Tx and
Tx -> Rx

## Slide 13: Συνδεσμολογία με Arduino ΙI

## Slide 14: Συνδεσμολογία με Arduino ΙΙI
Με διαιρέτη τάσεως,
Rx ->Tx and Tx -> Rx
Γίνεται με Softserial και έχει echo
Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε την συνδεσμολογία
“η προτεινόμενη”

## Slide 15: Λειτουργία σε ΑΤ mode
μπουτόν
Πραγματοποιούμε την παραπάνω συνδεσμολογία ΙΙΙ.
Φορτώνουμε στο ARDUINO sketch_AT_commands.ino
Αφαιρούμε την τροφοδοσία από το κύκλωμα.
Πατάμε το μπουτόν στο HC-05 και χωρίς να το αφήσουμε, συνδέουμε την τροφοδοσία.
Αν το LED του HC-05 αναβοσβήνει ανά δύο δευτερόλεπτα είμαστε σε AT MODE, αλλιώς επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 ως 4.
Ανοίγουμε το serial monitor του IDE με “Both NL & CR” και με baud rate 9600.
Τώρα μπορούμε να εισάγουμε ΑΤ εντολές.
Όταν τελειώσουμε αποσυνδέουμε τα +5V από ΕΝ ή ΚΕΥ

## Slide 16: Εντολές ΑΤ

## Slide 17: Εντολές ΑΤ
More AT commands

## Slide 18: Ρύθμιση HC-05 σε SLAVE
Για την άσκηση 1:
AT Θα πάρουμε απάντηση ΟΚ
AT+ORGL Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις
AT+UART? Έλεγχος για να έχουμε 38400,0,0
AT+ROLE=0 Για να γίνει slave
AT+NAME=BALLARAT για να αλλάξουμε το όνομα του module σε “BALLARAT“
AT+NAME? Για να δούμε αν άλλαξε το όνομα
Αφαιρούμε την τροφοδοσία από το Arduino

## Slide 19: 1η Άσκηση
Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα. Το ζητούμενο είναι ανά ένα δευτερόλεπτο να εμφανίζουμε τιμή ενός ποτενσιόμετρου στο Α0, ενώ με αποστολή χαρακτήρα 1 ή 0 (από την android συσκευή) θα ανάβει ή σβήνει ένα LED στο pin 13.

## Slide 20: 1η Άσκηση
Arduino code: SerialBT_example
Android app: Serial BT terminal

## Slide 21: Ρύθμιση HC-05 σε SLAVE
AT Θα πάρουμε απάντηση ΟΚ
AT+ORGL Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις
AT+UART? Έλεγχος για να έχουμε 38400,0,0
AT+ROLE? Έλεγχος να είναι 0 για slave
AT+ADDR? Για να πάρουμε την διεύθυνση της μορφής xxxx:xx:xxxxxx hex numbers (98d3:31:fd8b1b) και την σημειώνουμε
AT+NAME? Για να δουμε το όνομα του module
AT+NAME=BENDIGO για να αλλάξουμε το όνομα του module σε “BENDIGO"
AT+NAME? Για να δούμε αν άλλαξε το όνομα
Αφαιρούμε την τροφοδοσία από το Arduino και μετά αφαιρούμε το HC-05 από το breadboard και στη θέση του θα βάλουμε το άλλο HC-05 για να ρυθμιστή ως master

## Slide 22: Ρύθμιση HC-05 σε MASTER
AT Θα πάρουμε απάντηση ΟΚ
AT+ORGL Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις
AT+UART? Έλεγχος για να έχουμε 38400,0,0
AT+ROLE=1 Για να γίνει από slave σε master
ΑΤ+CMODE=0 Για να συνδεθεί σε module με συγκεκριμένη ΒΤ διεύθυνση
AT+BIND=xxxx,xx,xxxxxx Από το slave module ΠΡΟΣΟΧΗ τα νούμερα εδώ διαχωρίζονται με κόμμα
AT+NAME=BALLARAT για να αλλάξουμε το όνομα του module σε “BALLARAT“, να είναι διαφορετικό από το slave
AT+NAME? Για να δούμε αν άλλαξε το όνομα
Αφαιρούμε την τροφοδοσία από το Arduino

## Slide 23: 2η Άσκηση